Приложение к Решению

Совета депутатов

Переволоцкого района

от 27.12.2013 г.  № 260

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Кубанский сельсовет

Контракт: 	№ 1 от 25.06.2013 г.

Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-214-ТО-ГП-ПЗиЗ-2013

Орск ● 2013

ООО «ГЕОГРАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2),

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор УГП ООО «ГЕОГРАД» | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Геоэколог | Кузнецова К.В. |
| Инженер-проектировщик | Савинкова А.В. |
| Техник-архитектор | Позднякова В.В. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании (н/с)

- Том 2. Материалы по обоснованию (н/с)

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании (н/с)

- Том 2. Материалы по обоснованию (н/с)

### Содержание тома 2 (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	11

1.1 Краткая историческая справка	11

1.2 Особенности экономико-географического положения	14

1.3. Сведения о планах и программах	17

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	43

2.1. Климат	43

2.2 Геоморфология	45

2.3 Геологическое строение	47

2.4 Гидрография	48

2.5. Растительность	51

2.6. Животный мир	52

2.7. Полезные ископаемые	54

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	55

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	55

Водоохранные зоны водных объектов	57

Охранные зоны объектов водоснабжения	59

Охранные зоны объектов электроснабжения	62

Охранные зоны объектов газоснабжения и газо- и трубопроводов	64

4.	ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	66

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	72

6.	ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	75

6.1. Территория муниципального образования	75

6.2.   Территориальные ресурсы	76

7.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	81

7.1.  Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	81

Экономический потенциал	81

Сельское хозяйство	82

Рынок товаров и услуг	88

Малое предпринимательство	90

Занятость населения	92

Туристско-рекреационный потенциал	94

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	98

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	108

7.4.	Социальная сфера. Проблемы и направления развития	113

Образование	114

Дополнительное образование	118

Культурно-просветительные учреждения	120

Спортивные учреждения	123

Учреждения здравоохранения	126

Предприятия общественного питания и торговли	128

Бытовое обслуживание	130

Добровольная пожарная команда	130

Кладбища	132

Свалка ТБО	132

Яма Беккари	135

Выводы	139

8.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	141

8.1. Современная градостроительная ситуация	141

8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов (предложения по территориальному планированию)	143

8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	154

9.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	171

Автомобильный транспорт	171

Железнодорожный транспорт	174

Воздушный транспорт	174

Пассажирское сообщение	174

Улично – дорожная сеть	175

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	177

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	178

12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	181

13. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	188

Мероприятия по охране окружающей среды	188

Атмосферный воздух	189

Санитарно-защитные зоны	189

Поверхностные и питьевые воды	191

Почва	193

Развитие системы озеленения	195

Санитарная очистка	195

Твердые бытовые отходы	195

Биологические отходы	200

Сельскохозяйственные отходы	201

Медицинские отходы	202

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	204

Опасные ЧС природного характера	204

Опасные ЧС техногенного характера	208

Риски возникновения аварий на транспорте	209

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ	210

Риски возникновения аварий на газо-, продукто- и нефтепроводах	212

Риски возникновения аварий агропромышленного комплекса	215

Риски возникновения  биолого-социальных ЧС	215

Обеспечение пожарной безопасности	216

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	221

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	222

15.1. Объекты в экономической сфере	222

15.2. Объекты рекреации	225

15.3. Объекты социальной сферы	226

Образование	226

Культура	226

Спорт	227

Здравоохранение	227

Предприятия общественного питания и торговли	228

Бытовое обслуживание	228

Кладбища	229

15.4 Объекты транспортной инфраструктуры	229

15.5  Объекты инженерной инфраструктуры	229

15.6 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	232

16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	234

16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области	234

16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схеме  территориального планирования Переволоцкого  района	234

ТОМ 2. Часть В (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующих границ МО Кубанский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1: 25 000 |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в МО Кубанский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1: 25 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС в границах МО Кубанский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:25 000 |

### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Кубанский сельсовет разрабатывается по заказу администрации МО Кубанский сельсовет в соответствии с муниципальным контрактом № б/н от 25.06.2013 г. и на основании решения администрации Кубанского сельсовета о разработке генерального плана.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Кубанский сельсовет являются:

  - устаревшая градостроительная документация МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района;

  - введение в действие закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

  - изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

  - новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

  - необходимость изыскания резервных территорий для жилищного развития поселения;

  - необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров;

  - внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

  - ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

  - необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Генеральный план муниципального образования Кубанский сельсовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19». Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и Переволоцкого района.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Кубанский сельсовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующих данных:

  - Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная ФГУП РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербурга;

  - Схема территориального планирования Переволоцкого района Оренбургской области;

  - Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

  - Стратегия развития Переволоцкого района до 2020 года;

  - Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Переволоцкого района Оренбургской области в 2012 году»;

  - Доклад главы Переволоцкого района «Об итогах социально-экономического развития Переволоцкого района за 2012 год»;

  - Инвестиционный паспорт Переволоцкого района;

  - Паспорт территории муниципального образования;

  - Паспорт безопасности муниципального образования Кубанский сельсовет;

  - Паспорт безаварийного пропуска паводка муниципального образования Переволоцкий район;

  - Исходные данные администрации района и поселений в виде ответов на запросы, подготовленные ООО «ГЕОГРАД»;

  - Список объектов культурного наследия Переволоцкого района Оренбургской области;

  - Проект планировки и застройки села Кубанка, колхоза «Маяк» Переволоцкого района Оренбургской области, выполненный проектным институтом «Оренбургсельхозпроект» в 1972 году;

  - Адресно-телефонный справочник Переволоцкого района;

  - Информация с официальных сайтов Оренбургской области;

  - Информация с официального сайта Переволоцкого района.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Кубанский сельсовет находится в Переволоцком районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

В состав муниципального образования Кубанский сельсовет на основании закона Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты: с. Кубанка, с. Родничное, с. Рыжковка.

Село Кубанка является административным центром Кубанского сельсовета. Согласно данным, представленным администрацией МО, в настоящее время численность населения сельсовета составляет 1463 человека. Площадь МО Кубанский сельсовет – 10369 га.

Плотность населения 14,1 человек на 1 кв. километр.

Рисунок. Положение поселения в системе Оренбургской области

## 1.1 Краткая историческая справка

До появления на Урале русского населения на территориях Переволоцких степей жили различные племена, кочевые тюркские народы. Они занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни. Славянское население пришло в эти края позднее.

Реки играли важную роль в жизни этих людей. Это были пути передвижения, источники воды и пищи, поэтому тюркские названия рек имели первоначальное значение -  Самара, Большой Уран, Гусиха.

Переселение из Московского государства началось в начале 16 века (1520-1540 гг.) Тогда в Московском государстве установился феодальный строй, крестьяне потеряли политическую независимость. Сюда, на Урал, бежали крепостные крестьяне всех сословий и национальностей. Беглые крестьяне становились казаками. Казаки занимались скотоводством, рыболовством и добычей соли. Они вели торговлю с Московским государством. Уральского старшину Московский царь принимал лучше иностранных послов. И чтобы окончательно расширить и укрепить границы государства, были основаны казачьи крепости: Сорочинская, Новосергиевская, Переволоцкая. Русский народ, казаки никогда не враждовали с народами Средней Азии.

В 15-16 веках через территории Переволоцкого района проходил торговый путь, связывающий Европу с Азией. Путь шел по Волге, по реке Самаре, затем лодки перегружали и везли на верблюдах, на реку Камыш-Самару, которая впадала в Урал. Довозили до Оренбурга. Место перегрузки называли переволоками, отсюда и появилось название Переволоцкого района. Путь проходил на быках и верблюдах. Соль везли из Соль-Илецка, здесь проходил «Большой Петербургский тракт». По этому тракту проезжал А.С. Пушкин. Здесь дежурило круглосуточно 8 лошадей.

В 19 веке были присоединены народы Средней Азии.

Село Кубанка было основано немецкими переселенцами в 1895 году в 300 м южнее русла р. Большой Уран. Первоначально село представляло собой широкую улицу, направленную с запада на восток. До прибытия переселенцев на этих землях выращивали твёрдую пщеницу «кубанка». Так возникла идея назвать село Кубанкой.

До революции было общинное земледелие. Крестьяне в основном занимались земледелием. Они обрабатывали землю однолемешным плугом, деревянной бороной с железными зубьями, серпом, косой, деревянными вилами, граблями. Жнейка и сенокосилка были только у зажиточных.

Село Родничное было основано в 1901 году у истоков ручья Сипай. Получило своё название от родников, которых много в его окрестностях.

Во время Великой Отечественной войны Кубанский сельсовет разделил судьбу страны, ее военные и трудовые будни. После войны жители района активно включились в производственную и общественную жизнь.

В 1950 году по колхозам были расширены посевные площади, увеличился валовый сбор зерна. Были укрупнены мелкие колхозы, на базе бывших мелких сельхозпроизводителей. Активно развивалось сельское хозяйство.

С развитием сельского хозяйства постепенно развивалась и местная промышленность, были открыты наиболее крупные и продуктивные месторождения газа и нефти, в частности Вахитовское месторождение нефти.

В 60-80 годы в сельсовете началось интенсивное строительство жилья и учреждений соцкультбыта.

В 1969 году в селе Кубанка построен сельский Центр культуры и досуга, проектной мощностью 360 посадочных мест. В 1972 году введены в эксплуатацию Кубанская Средняя общеобразовательная школа, сельская библиотека, сельские ФАП.  В 1990 году открылся детский сад в селе Кубанка, была построена и начала действовать Родничная основная школа.  Она была основана по просьбе родителей. До этого сельские ребятишки с 1 по 4 классы учились в деревянном здании старой постройки, а старшеклассников каждый день возили в Кубанку на колхозном автобусе. Проект здания новой школы был задуман для детского сада и начальной школы.

С началом перестройки в конце 80-х годах началось массовое переселение немцев в Германию. Люди семьями уезжали с родных мест, покидали построенные своими руками дома. А на их место стали приезжать переселенцы и беженцы с Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

В 90-х годах распался колхоз, закрылся клуб в селе Родничное. В сентябре 2012 года Основная общеобразовательная школа селе Родничное была реорганизована в Начальную школу.

В последнее время значительное развитие получили малые формы хозяйствования, особенно КФХ и ИП. На территории Кубанского сельсовета в настоящее время работает 10 таких хозяйств: 5 объектов торговли, 4 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 индивидуальный предпринимателей, занимающиеся переработкой масленичных и культурных растений.

В настоящее время сельсовет стремится активно реализовывать свой агропромышленный потенциал, развивать социально-экономическую сферу и инфраструктуру МО.

## 1.2 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Кубанский сельсовет находится в Переволоцком районе Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Переволоцкий район расположен в центральной части Оренбургской области, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и граничит: на севере с Александровским районом, на востоке с Оренбургским, Сакмарским, Октябрьским районами, на юге с Илекским районом, на западе с Новосергиевским районом. Территория района представляет собой неправильный многоугольник, вытянутый с севера на юг.

Площадь территории района составляет 2,75 тысяч кв. км. Численность населения – 29,803 тыс. человек.

В настоящее время Переволоцкий район включает в себя 18 сельских и одну поселковую администрацию и 49 населенных пунктов:

Абрамовский сельсовет;

Кубанский сельсовет;

Донецкий сельсовет;

Зубочистенский сельсовет;

Зубочистенский Второй сельсовет;

Кариновский сельсовет;

Кичкасский сельсовет;

Кубанский сельсовет (с. Кубанка, с. Родничное, с. Рыжковка);

Мамалаевский сельсовет;

Переволоцкий поссовет;

Преторийский сельсовет;

Родничнодольский сельсовет;

Садовый сельсовет;

Сеннинский сельсовет;

Степановский сельсовет;

Татищевский сельсовет;

Чесноковский сельсовет;

Южноуральский сельсовет;

Япрынцевский сельсовет.

Рисунок. Схема административных границ муниципального образования Переволоцкий район

Муниципальное образование Кубанский сельсовет расположен в северной части Переволоцкого района. Сельсовет территориально разделен на две части и граничит на севере с Александровским районом, на востоке – со Степановским сельсоветом Переволоцкого района, на юге – с Сеннинским сельсоветом Переволоцкого района, на западе – с  Преторийским и Кичкасским сельсоветами Переволоцкого района.

В состав муниципального образования Кубанский сельсовет, на основании закона Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Кубанка, с. Родничное, с. Рыжковка.

Общая площадь территории муниципального образования Кубанский сельсовет – 10369,44 га. По данным администрации МО численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составила 1463 человека.  Плотность населения – 14,1 человек на 1 кв. километр.

Особенности положения МО Кубанский сельсовет

- Административно-хозяйственным центром является с. Кубанка, расположенное в 60 км от районного центра – пос. Переволоцкий, в 135 км от областного центра – г. Оренбург.

- Кубанский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство. Район специализируется на производстве и переработке зерна, молока и мяса. Главные зерновые культуры - яровая пшеница, яровой ячмень и озимая рожь. Значительная площадь занята под кормовые культуры.

- Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е.  в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

- Южная часть территории МО Кубанский сельсовет находится в зоне второго пояса Оренбургской агломерации, внешние границы которого принимаются в пределах 1-1,5 часовой (60-80 км) транспортной доступности от центра города Оренбурга.

- Согласно СТП Переволоцкого района Кубанский сельсовет расположен на пересечении основных планировочных осей района на территории активного экономического освоения; территория сельсовета является перспективной для развития производства и разработки месторождений полезных ископаемых.

- На территории МО Кубанский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Переволоцк» Южно-Уральской железной дороги расположена в 60 км от села Кубанка.

- Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии порядка 135 км.

- Наличие значимых автомобильных направлений, формирующих главные планировочные оси, важные для экономического развития области. Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 года № 313-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области» на территории Кубанского сельсовета расположена автомобильная дорога регионального значения Переволоцкий – Кичкасс.

- Основная роль во внешних связях МО Кубанский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Переволоцкого района и, в том числе, Кубанского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

## 1.3. Сведения о планах и программах

На территории муниципального образования Переволоцкий район реализуются следующие программы и проекты.

Перечень приоритетных национальных проектов:

- «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

- «Здоровье»;

- «Образование»;

- «Развитие АПК (в рамках госпрограммы)».

- «Развитие АПК»

Целями развития АПК Переволоцкого района являются:

- повышение производительности труда, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и качества жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности производимой в Переволоцком районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечение населения района качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на сельскохозяйственную продукцию;

- сохранение и рациональное использование агроклиматических и почвенных ресурсов территории с применением современных высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.

Основные мероприятия реализации программы:

- Устойчивое развитие сельских территорий.

- Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов.

- Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

- Газификации домов (квартир) сетевым газом.

- Созданию общих условий функционирования сельского хозяйства.

- Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

- Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания.

- Внесение минеральных удобрений.

- Использование органом управления агропромышленным комплексом муниципального образования функциональных возможностей, предоставляемых системой информационного обеспечения.

- Повышение квалификации руководителей предприятий АПК.

- Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

- Производство скота и птицы.

- Производство молока.

- Увеличение поголовья коров мясного направления.

- Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Засев посевных площадей элитными семенами.

- Посев зернобобовых культур по интенсивным технологиям.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

- Субсидирование краткосрочными кредитами.

- Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых).

- Страхование посевных площадей.

- Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.

Согласно Стратегии социально – экономического развития МО Переволоцкий район до 2020 года и на период до 2030года предусмотрена реализация мероприятий по основным направлениям сельского хозяйства.

  - В сфере животноводства наиболее приоритетным направлением является реализация проектов создания предприятий, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мясного направления, а также на мясном овцеводстве. Значимую роль для обеспечения населения региона высококачественными доступными продуктами питания сохранят молочное животноводство и производство молочных продуктов.

  - В сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие категории низкопродуктивной пашни. В целом требуется коренной пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие АПК.

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников – переход от стимулирования промежуточных результатов к конечным результативным показателям эффективности сельскохозяйственного производства.

- «Здоровье»

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления:

- повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи,

- усиление профилактической направленности здравоохранения,

- расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы): увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов.

- «Образование»

В 2012 году реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в регионе планируется по следующим направлениям:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

- Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

- Поощрение лучших учителей.

- Государственная поддержка талантливой молодежи.

- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.

- Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

- Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.

- Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования.

- «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050

Основные направления реализации проекта:

- Стимулирование развития жилищного строительства.

- Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- Повышение качества коммунальной инфраструктуры.

Перечень федеральных целевых программ

- «Социальное развитие села до 2013 года».

- «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года».

- «Развитие образования на 2011-2015 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

- «Жилище» на 2011-2015 годы.

- «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

- «Развитие водохозяйственного комплекса в РФ в 2012 – 2020 годах».

Перечень областных целевых программ Оренбургской области

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
| 1 | Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
| 2 | Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |
| 2.1 | Мероприятия по созданию единой системы мониторинга и оценки состояния областного и муниципального рынков жилья областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |
| 2.2 | Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к ним |
| 2.3 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |
| 2.4 | Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах» |
| 2.5 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах» |
| 2.6 | Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах» |
| 2.7 | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |
| 3 | Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011-2015 годы |
| 4 | Областная целевая программа «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» на 2011-2014 годы |
| 5 | Областная целевая программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области» на 2012–2016 годы |
| 6 | Областная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы |
| 7 | Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах» |
| 8 | Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» |
| 9 | Областная целевая программа «Отходы» на 2011-2016 годы |
| 10 | Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы» |
| 11 | Областная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» |
| 12 | Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010-2015 годы» |
| 13 | Областная целевая программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской области» на 2011-2013 годы |
| 14 | Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 годы» |
| 17 | Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» |
| 18 | Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011-2013 годы» |
| 19 | Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 годы |
| 20 | Областная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015 годы |
| 21 | Областная целевая программа «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы |
| 22 | Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 годы |
| 23 | Областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы |
| 24 | Областная целевая программа «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы |
| 25 | Областная целевая программа «Строительство обходов городов и населенных пунктов Оренбургской области на 2012-2020 годы» |
| 26 | Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012-2016 годах» |
| 27 | Областная целевая программа «Старшее поколение» на 2011–2014 годы |
| 28 | Областная целевая программа «Здоровье ветеранов войн - активное долголетие» на 2012-2016 годы |
| 29 | Областная целевая программа «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области» на 2012–2016 годы |
| 30 | Областная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы |
| 31 | Областная целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы» |
| 32 | Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010-2020 годы» |
| 33 | Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» |
| 34 | Областная целевая программа «Модернизация машиностроительного комплекса Оренбургской области» на 2011-2015 годы |
| 35 | Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011–2014 годы |
| 36 | Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011–2013 годы» |
| 37 | Областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области» на 2012–2014 годы |
| 38 | Областная программа «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» |
| 39 | Областная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" на 2013 - 2020 годы" |
| 40 | Областная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" на 2013 - 2020 годы" |
| 41 | Областная программа «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития Оренбургской области» на 2013–2020 годы. |
| 42 | Областная программа «Культура Оренбуржья» на2015 на период до 2015 года |
| 43 | Областная программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы |

Перечень районных целевых программ

На основании областных и ведомственных программ разрабатываются и утверждаются программы развития района. В настоящее время на территории МО Переволоцкий район и, в частности, на территории МО Кубанский сельсовет утверждены и действуют муниципальные целевые программы, охватывающие все сферы деятельности.

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Переволоцкого района Оренбургской области на 2013–2020 годы».

- Районная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- Районная целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства муниципального образования Переволоцкий район на 2011 – 2013 годы».

- Районная целевая программа «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития Переволоцкого района Оренбургской области на 2013–2020 годы».

- Районная целевая программа МО Переволоцкий район «Отходы на 2011-2016 годы» (Постановление № 589-п от 01.06.2010 г.).

- Районная целевая программа «Пожарная безопасность на 2013 – 2015 годы».

- Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту на территории Переволоцкого района на 2011 -2013 годы».

- Районная целевая программа «Профилактика Терроризма и экстремизма».

- Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Переволоцком районе на 2009 – 2012годы»

- Районная целевая программа «Организация борьбы с туберкулезом в Переволоцком района на 2011-2013 годы».

- Районная целевая программа «Противодействие злоупотреблению алкоголя, наркотических средств и их незаконному обороту на территории района».

- Районная целевая программа «Детство».

- Районная целевая программа «Безопасность объектов здравоохранения, расположенных на территории Переволоцкого района на 2011-2013 годы».

- Районная целевая программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Переволоцком районе на 2010-2015 годы».

- Районная целевая программа «Безопасность учреждений социальной сферы на 2011 – 2013 годы».

- Районная целевая программа «Диссеминация инновационного опыта в системе образования Переволоцкого района на 2010 – 2015 годы».

- Районная целевая программа «Педагогические кадры на 2009 – 2015 годы».

- Районная целевая программа «Одаренные дети Переволоцкого района на 2011 – 2015 годы».

- Районная целевая программа «Информатизация образования Переволоцкого района на 2012 – 2016 годы».

- Районная целевая программа «Защитник Отечества на 2011 – 2013 годы».

- Районная целевая программа содействия занятости и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения.

- Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Переволоцкого района Оренбургской области.

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения».

- Муниципальная целевая программа поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения.

- Муниципальная целевая программа   улучшения условий и охраны труда.

В Переволоцком районе разработана «Стратегия социально – экономического развития МО Переволоцкий район до 2020 года и на период до 2030года», согласно которой для муниципального образования характерны относительно низкие показатели уровня жизни населения, в сравнении с аналогичными среднестатистическими параметрами в разрезе Оренбургской области.

Цель развития Переволоцкого района до 2030 года – повышение качества жизни населения на основе дальнейшего роста экономики района.

Для этого требуется реализация следующих задач:

- Развитие человеческого потенциала - предусматривает преодоление демографического кризиса, увеличение продолжительности жизни населения. Развитие социальной инфраструктуры, адаптация системы образования и рынка труда к решению экономических задач позволят обеспечить рост благосостояния населения.

- Создание комфортной среды обитания - направлено на формирование условий для самореализации, работы и отдыха населения района, обеспечение благоприятных условий для жизни. Для этого необходимо обеспечение населения района базовыми социальными услугами, обеспечение доступности районного и областного центров.

- Модернизация традиционных для района отраслей. Для этого необходимо:

- создать высокоэффективный агропромышленный комплекс, включающий производство, хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции, производство и переработку продуктов питания;

- адаптировать продукцию предприятия машиностроения и металлообработки к новым рыночным потребностям.

Модернизация будет направлена на повышение производительности труда, снижение ресурсоемкости производства.

При разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Переволоцкий район до 2030 года на основе проведенного анализа социально-экономического развития района в качестве основного сценария был выбран «целевой» инновационный социально-ориентированный сценарий развития. Данный сценарий развития предусматривает активизированный характер развития муниципального образования:

- структурные сдвиги  в экономике  за счет   увеличения производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, развития новых для муниципального образования видов экономической деятельности, использования конкурентных технологий;

- повышение качества и уровня жизни населения на основе развития экономики района, рост его численности, в том числе трудоспособного, повышение активности гражданского сообщества.

Согласно данному сценарию были определены наиболее перспективные направления социально-экономического развития района, которые могут быть реально осуществимы в условиях сложившейся ситуации, с учетом имеющихся или потенциально возможных привлеченных ресурсов, и которые могут дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию района. Такими направлениями являются:

- Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования Переволоцкий район;

- Создание условий для гармоничного развития личности и общества.

Таблица. 	Первое стратегическое направление: Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования Переволоцкий район

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Ответственные от органов местного самоуправления | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса |
| Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории района и увеличение на этой основе доходной части бюджета | Укрепление деловых связей с организациями, способствующими развитию базовых отраслей экономики (ассоциация муниципальных образова-ний области, торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей и другие). | отделы администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
|  | Изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и муниципальными образованиями с высоким уровнем социально-экономического развития. |  |  |
|  | Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий. |  |  |
|  | Создание организационных и нормативно-правовых условий для развития сельских территорий. |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и поддержание ее в актуальном состоянии |  |  |
|  | Выделение площадок под строительство новых производств. |  |  |
| Создание условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории района | Представление муниципальной инвестиционной политики и размещение Стратегии развития муниципального образования в сети Интернет и СМИ. | отделы администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
|  | Размещение информации в сети Интернет о предприятиях района и их бизнес – предложениях. |  |  |
|  | Формирование на сайте муниципального образования актуальных ссылок на другие сайты, способствующие привлечению инвесторов. |  |  |
|  | Размещение в СМИ местных нормативных актов по созданию инвестиционной среды. |  |  |
|  | Участие в разработке областных законов, касающихся развития муниципальных образований. |  |  |
| Задача 1.2. Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе с учетом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК» | управление сельского хозяйства администрации района | в течение срока реализации программ |
|  | Обеспечение доступным жильем работников АПК и социальной сферы на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» |  |  |
|  | Реализация на территории района программы по интенсификации и развитию растениеводства Участие в реализации Программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011–2012 годы» |  |  |
|  | Участие в реализация Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2008–2012 годы |  |  |
| Задача 1.3. Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |
| Развитие действующих и создание новых производств | Реализация мероприятий районной целевой программы по энергоэффективности. | одел экономического анализа и прогнозирования администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
| Задача 1.4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Создание информационной страницы на сайте муниципального образования о развитии предпринимательства и субъектов малого бизнеса. | одел экономического анализа и прогнозирования администрации района | 2012 г |
|  | Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. |  | 2012-2015 гг |
|  | Реализация на территории района мероприятий районной программы поддержки малого и среднего предпринимательства «О развитии малого и среднего предпринимательства муниципального образования Переволоцкий район на 2011 – 2013 годы». |  | в течение срока реализации программы |
| Задача 1.5. Развитие энергосистемы района для обеспечения устойчивого функционирования экономики |
| Повышение надежности функционирования предприятий района на основе развития тепло-, электро- и газоснабжения | Выполнение мероприятий по улучшению работы энергосистем на территории района. | отдел экономического анализа и прогнозирования, управление сельского хозяйства администрации района | постоянно |

Таблица. Индикаторы реализации первого стратегического направления «Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования Переволоцкий район»

| Индикаторы реализации | 2010год отчет | 2011 год оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2020 год | 2030 год |
| Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 256,5 | 207,0 | 215,1 | 236,8 | 260,0 | 286,0 | 460,6 | 741,8 |
| Формирование нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и подержание ее в актуальном состоянии, (+,-) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Наличие на сайте муниципального образования в сети Интернет раздела для инвесторов, (+,-) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе с учётом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |
| Количество действующих сельскохозяйственных предприятий, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кол-во ЛПХ, занимающихся производством товарной продукции, К(Ф)Х и семейных ферм, ед. | 10238 | 10240 | 10245 | 10250 | 10255 | 10260 | 10270 | 10280 |
| Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 853,8 | 1807,4 | 1956,4 | 2111,6 | 2279,2 | 2345,5 | 2580 | 2830 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 88 | 90 | 95 | 100 | 103 | 106 | 116 | 130 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 7831 | 8300 | 8549 | 9060 | 9600 | 10180 | 13250 | 21200 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1345 | 1270 | 1275 | 1280 | 1285 | 1290 | 1300 | 1310 |
| Площадь пашни сельхозназначения , га | 157283 | 157283 | 157300 | 157300 | 157600 | 157700 | 15800 | 158300 |
| в т.ч. сельскохозяйственных предприятий | 124706 | 124706 | 124723 | 124723 | 125000 | 125100 | 125400 | 125650 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зерно в весе после доработки, тыс. тонн | 19,5 | 97,4 | 99,8 | 102,3 | 105,2 | 108,3 | 114,8 | 124,0 |
| молоко, тыс.тонн | 18384 | 18740 | 19260 | 19835 | 20335 | 20900 | 22150 | 23500 |
| скот и птица в живом весе, тыс.тонн | 3258 | 3290 | 3410 | 3525 | 3630 | 3740 | 3960 | 4200 |
| Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |
| Количество промышленных предприятий, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 379,1 | 422,8 | 485,9 | 541,4 | 601,9 | 632 | 932,0 | 1400,0 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 6647 | 7079 | 7720 | 8550 | 9500 | 10500 | 17600 | 25000 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 179 | 179 | 183 | 185 | 187 | 210 | 250 | 300 |
| Поддержка развития малого и среднего бизнеса |
| 1.Количество субъектов малого бизнеса по состоянию на конец соответствующего года – всего, ед., в том числе: | 1034 | 1049 | 1053 | 1057 | 1063 | 1067 | 1080 | 1105 |
| малые предприятия - юридические лица, ед. | 234 | 226 | 228 | 230 | 233 | 235 | 240 | 255 |
| индивидуальные предприниматели, ед. | 800 | 823 | 825 | 827 | 830 | 832 | 840 | 850 |
| 2. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе – всего(чел.), в том числе: | 2677 | 2741 | 2750 | 2829 | 2955 | 2975 | 3130 | 3310 |
| малые предприятия - юридические лица, чел. | 1134 | 1158 | 1163 | 1175 | 1212 | 1225 | 1280 | 1350 |
| индивидуальные предприниматели с учетом и их работники, чел. | 1543 | 1583 | 1587 | 1654 | 1743 | 1750 | 1850 | 1960 |
| 3. Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе (малые предприятия и работники ИП), руб. | 8100 | 8200 | 9070 | 10050 | 11100 | 12300 | 18000 | 23000 |
| 4. Доля занятых в малом бизнесе, в общей численности занятого населения, % | 26,0 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 30,0 | 40,0 |
| 5. Оборот предприятий малого бизнеса (в действующих ценах каждого года), млн. руб. | 750,3 | 800 | 920 | 1025 | 1140 | 1200 | 1760 | 2600 |

Таблица.  	Второе стратегическое направление: «Создание условий для гармоничного развития личности и общества»

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Ответственные от органов местного самоуправления | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшение демографической ситуации с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |
| Создание условий для улучшения демографической ситуации и совершенствование системы здравоохранения | Участие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». | ЦРБ | в течение срока реализации программ |
|  | Участие в реализации мероприятий областных программ: «Модернизация объектов здравоохранения Оренбургской области на 2011-2012 годы», «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др. |  |  |
|  | Реализация мероприятий районных целевых программ: «Организация борьбы с туберкулезом в Переволоцком района на 2011-2013 годы», «Противодействие злоупотреблению алкоголя, наркотических средств и их незаконному обороту на территории района», «Детство», «Безопасность объектов здравоохранения, расположенных на территории Переволоцкого района на 2011-2013 годы», «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения на 2010-2015 годы» и др. |  |  |
| Задача 2.2. Улучшение условий среды обитания населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |
| Развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования. | отдел архитектуры | в течение срока реализации программы |
|  | Участие в реализации подпрограммы «Развитие системы градорегу-лирования в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах». |  |  |
|  | Создание условий для увеличения на территории района объемов вводимого индивидуального жилья в соответствие с областной целевой программой «Развития жилищного строительства на территории Оренбургской области и обеспечения доступности приобретения и строительства жилья населением района». | отдел капитального строительства и земельно-имущественных отношений администрации района | постоянно |
|  | Участие в реализации на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём |  |  |
|  | Инвентаризация неиспользуемого жилого фонда с целью определения собственника. |  |  |
| Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере района. | отдел экономического анализа и прогнозиро-вания, отдел капитального строительства и земельно-имущественных отношений администрации района, сельсоветы | ежегодно |
|  | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
|  | Внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ. |  | 2015 г. |
|  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения». |  | в течение срока реализации программы |
|  | Реализация программ и мероприятий по ликвидации ветхого и аврийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т.д. |  | постоянно |
|  | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в соответствии с разработанными органами местного самоуправления и администрациями поселений типовыми паспортами |  | постоянно |
| Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и привлечение молодых кадров |  |  |
|  | Развитие конкурентной среды в сфере обслуживания жилого фонда |  |  |
| Задача 2.3. Инвестиции в человека |
| Формирование благоприятных условий для развития личности | Реализация районных программ по развитию физической культуры и спорта. | отел по спорту, туризму и делам молодежи администрации района | в течение срока реализации программ |
|  | Реализация районных молодежных программ, участие в областных программах. |  |  |
| Развитие зон отдыха, досуга и оздоровления населения | Проведение мероприятий по обустройству и текущему ремонту родников (или колодцев). |  | постоянно |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию объектов зон отдыха. |  |  |
|  | Проведение мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвесторов для развития зон отдыха. |  |  |
|  | Реализации районной целевой программы по развитию туризма. |  |  |
| Создание имидж-программы муниципального образования | Организация мероприятий по освещению в СМИ зон отдыха и оздоровления, созданию привлекательного образа МО. |  | постоянно |
|  | Обеспечение участия в специализированных выставках и других мероприятиях с целью рекламы зон отдыха муниципального образования. |  |  |
| 2.4. Развитие системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» |
| Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования | Реализация на территории района приоритетного национального проекта «Образование», в том числе по направлениям: государственная поддержка лучших школ; государственная поддержка лучших учителей; государственная поддержка педагогов, выполняющих функцию классного руководителя; государственная поддержка талантливой молодёжи; информатизация и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. | РОО | постоянно в течение срока реализации программ |
|  | Реализация мероприятий районных целевых программ: «Повышение безопасности дорожного движения в Переволоцком районе на 2009 – 2012годы», «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Переволоцком районе на 2010-2015 годы», «Безопасность учреждений социальной сферы на 2011 – 2013 годы», «Диссеминация инновационного опыта в системе образования Переволоцкого района на 2010 – 2015 годы», «Педагогические кадры на 2009 – 2015 годы», Одаренные дети Переволоцкого района на 2011 – 2015 годы», «Информатизация образования Переволоцкого района на 2012 – 2016 годы». |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений. |  |  |
|  | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. |  |  |
| Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Развитие системы дополнительного образования. | РОО, учреждения социальной сферы | в течение срока реализации программы |
|  | Реализация мероприятий районной целевой программы «Защитник Отечества на 2011 – 2013 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту на территории Переволоцкого района на 2011 -2013 годы». |  |  |
| Задача 2.5. Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения |
| Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли населения, имеющей доход ниже прожиточного минимума | Реализация на территории района программ содействия занятости и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения. | Центр занятости населения | в течение срока реализации программ |
|  | Реализация муниципальных программ социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения. | Управление социальной защиты населения | в течение срока реализации программ |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной защиты. | РОО, ЦРБ, отдел культуры, управление соцзащиты | постоянно |
|  | Реализация мер по привлечению внебюджетных средств для оказания помощи слабозащищенным слоям населения. | райфо, управление соцзащиты | постоянно |
|  | Обеспечение повышения средней заработной платы в экономике и социальной сфере района. | отдел экономического анализа и прогнозирова-ния, управление сельского хозяйства | постоянно |
| 2.6. Обеспечение безопасных условий проживания |
| Сокращение угроз человеческой жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие системы защиты прав потребителей | Реализация целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения | РОВД | в течение срока реализации программ |
|  | Реализация мероприятий по выполнению программ улучшения условий и охраны труда | Центр занятости населения |  |
|  | Участие в реализации областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011 – 2015 годах». | эколог района |  |
| Задача 2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования |
| Увеличение доходов и совершенствование формирования местного бюджета | Увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности работы предприятий, малого бизнеса и малых форм хозяйствования на селе и сокращение доли безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета в общих доходах | райфо, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района | постоянно |
|  | Реализация программы реформирования муниципальных финансов. |  | в течение срока реализации программы |
|  | Оптимизация расходов бюджета. |  | постоянно |
| Задача 2.8. Развитие гражданского общества |
| Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества | Реализация мероприятий административной реформы, программ развития механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и активизации самоорганизации граждан. | организацион ный отдел администрации района | постоянно |
| Информационное обеспечение деятельности и открытости работы представительной и исполнительной ветвей власти | Активизация работы органов власти со средствами массовой информации. | организацион-ный отдел администрации района | постоянно |
|  | Обеспечение эффективного диалога между представителями власти, жителями муниципального образования и бизнес-сообществом. |  |  |

Таблица. 	Основные целевые интегральные индикаторы, характеризующие качество жизни и развитие социальной сферы

| № п/п | Показатель | Текущее значение 2010 год | 2020 год | Целевое значение 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 66,9 | 72,0 | не менее 75 лет |
| 2. | Численность населения МО, тыс. человек | 28,3 | 29,5 | 30,0 |
| 3. | Миграционный прирост, ежегодно, на 10000 тыс. населения | -18,4 | 10,3 | 9,5 |
| 4. | Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 населения | +1,3 | +1,8 | +2,5 |
| 5. | Численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, процентов | 28,3 | 15,0 | 10,0 |
| 6. | Безработица, процентов | 2,3 | 1,5 | 1,0 |
| 7. | Доля граждан, получающих услуги непрерывного образования, процентов | - | 15,0-20,0 | 30,0 |
| 6. | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, процентов от численности детей соответствующего возраста | 47,0 | 80,0 | 100,0 |
| 7. | Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов | 19,1 | 20,0 | 35,0 |
| 8. | Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему периоду | 109,3 | 110,0 | 115,0 |

# ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

## 2.1. Климат

МО Переволоцкий район расположен в III - А климатическом районе, для которого характерны все черты резко выраженного континентального материкового климата. Климат района резко-континентальный с холодной, часто малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы в северном полушарии. С меридиональной циркуляцией связано адвективное проникновение с юга теплого воздуха и с севера холодных арктических масс.

Основные черты климата:

- холодная, суровая, малоснежная зима;

- лето жаркое с частыми суховеями;

- быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период;

- неустойчивость и  недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха;

- небольшая влажность;

- интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона;

- большие амплитуды колебаний температур (довольно резкий перепад температуры осуществляется в дневные и ночные часы);

- ветреная погода, суховеи (число дней в году с ветрами достигает  260-270 суток).

В течение календарного года четко прослеживается смена сезонов.

Самым продолжительным на территории Кубанского сельсовета является зимний период, который длится на протяжении 165-175 дней. Самый холодный месяц года – январь. Средняя температура января -14,5о С - 15оС, однако может достигать и - 35оС. Минимальные показатели зафиксированы на отметке - 43,5оС. Средняя многолетняя температура зимой составляет – 13,7° С. Холодная зима сопровождается частыми метелями, буранами.  Снежные метели, оттепели, туманы и гололед, все эти атрибуты холодного периода представлены в районе. Высота снежного покрова к концу периода может достигать 35-40 см. Продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней. Морозы и невысокий снежный покров способствуют глубокому промерзанию почв. Глубина промерзания грунта 2-2,3 метра.

Весна приносит с собой неустойчивую и склонную к резким изменениям погоду. Обычно весна развертывается интенсивно, быстро нарастает температура и прогревается земля, но неожиданные осадки в виде мокрого снега возможны и в середине мая. В середине марта начинается таяние снежного покрова. Весной усиливается циклическая деятельность. Безморозный период в среднем составляет 120 – 135 дней.

Летний период достаточно теплый и на продолжительных отрезках даже жаркий и засушливый. Среднесуточные показания температур в июле составляют +21 -  +22 градуса. Средняя многолетняя температура летом +19,9° С.  Жаркое сухое лето (максимальная температура до +43° С) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. По данным прогноза погоды кратковременные дожди и грозы, как правило, носят ливневый и локальный характер. При прохождении атмосферных фронтов существует большая вероятность образования ураганных ветров. Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

Осень достаточно теплая и в начальном периоде сухая и ясная.  В сентябре начинаются утренние заморозки. Понижение температур происходит неравномерно. Основная часть затяжных дождей приходится на октябрь месяц.  В конце октября ночная температура опускается ниже нуля, в ноябре замерзают реки.

Среднегодовая норма осадков 350 - 410 мм.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Оренбургская область целиком расположена вдоль оси Воейкова, которую называют «большой климатической осью материка» и которая служит важнейшим ветроразделом: зимой к северу от нее дуют ветры западные и юго-западные, влажные и относительно теплые, к югу — преобладают сухие и холодные северо-восточные. Поэтому зимой над территорией района западный перенос воздушных масс, обычный для северного полушария, ослабевает и наблюдается большая повторяемость антициклонов, имеющих сибирское происхождение.

Летние антициклоны, имеют западное происхождение и приносят со стороны Средиземного моря тропический воздух, вместе с которым приходит тепло, но мало влаги. С западными и юго-западными теплыми потоками летом успешно соперничают горячие и сухие ветра из Казахстана и Средней Азии, приносящие в Оренбуржье настоящее дыхание пустынного климата.

На климатические условия МО большое влияние оказывают особенности рельефа – наличие на его территории наиболее высокой части Общего Сырта. Улавливая потоки западных ветров, сыртово - холмистые междуречья лучше увлажняются атмосферными осадками. Они получают на 80-100 мм осадков больше, нежели прилегающие выровненные участки. Кроме того, температура на междуречьях ниже, чем в долинах рек.

Климатические условия на территории Кубанского сельсовета в отношении комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

## 2.2 Геоморфология

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования расположена в Предуральской сыртовой волнистой равнине. Кубанского сельсовета занимает наиболее приподнятую часть Общего Сырта. Эта возвышенная равнина расположена к югу от Бугульминско-Белебеевской возвышенности и представляет собой систему увалов, образующих главные водоразделы Волги и Урала, а также водоразделы основных притоков Самары.

Рельеф территории представляет собой равнину, полого снижающуюся на юго-запад и юг.

Абсолютные высоты водоразделов имеют отметки 250-300 м и возвышаются над поймами рек от 100 до 150 м. Из-за значительных колебаний рельефа местность кажется сильно расчлененной.

Территория МО занимает наиболее приподнятую осевую часть Самаро-Уральского междуречья. На территории всего района сосредоточены истоки реки Самары, а Кубанский сельсовет находится в непосредственной близости с линией водораздела между Самарой и Сакмарой. Главной особенностью ландшафтной структуры является, с одной стороны, слабое развитие долинно-речных комплексов и отсутствие придолинных плакоров, а с другой – значительное развитие овражно-балочных комплексов и широкое распространение водораздельных ровнядей-плакоров.

Территория Кубанского сельсовета расположена на водохозяйственномке реки Самара.

Геологические структуры платформы имеют преимущественно прямое отражение в рельефе. Тектоническим поднятиям соответствуют возвышенности, впадинам - низменности. Такой прямой морфоструктурой и является большая часть Общего Сырта. Рельеф Общего Сырта характеризуется пластово-ярусной структурой с останцами поверхностей выравнивания. В пределах Общего Сырта преобладает широтное простирание тектонических структур - флексур и линейно вытянутых валов, которые образуют единые блоки междуречий, ступенеобразно опускающихся на юг в сторону Прикаспийской впадины. Такое строение междуречий усиливает асимметрию речных долин. Глубокие, резко асимметричные долины местных рек на территории МО, имеющих широтную ориентацию, расчленяют местность на множество асимметричных увалов - сыртов со своеобразной морфологией. Склоны южной экспозиции у них крутые, словно обрубленные (процессы денудации - эрозии расчленили их на множество крутых приречных холмов), склоны северной экспозиции - пологие и длинные, растянутые на несколько километров. Подножья северных склонов незаметно переходят в надпойменные террасы, развитые почти исключительно по левобережьям рек.

Почвенный покров довольно однообразен и представлен преимущественно черноземами обыкновенными, у которых мощность гумусового горизонта составляет 34-67 см, а содержание гумуса в среднем 4,0 – 7,0 %.  На юге МО в качестве почвообразующих пород встречаются песчаные и супесчаные почвы.

Все пахотнопригодные почвы имеют достаточный запас питательных веществ, обладают хорошими физическими свойствами и при наличии влаги могут обеспечить получение высоких урожаев сельхозкультур.

В целом рельеф территории МО характеризуется значительной сложностью.

## 2.3 Геологическое строение

В геологическом строении территория МО находится на наиболее высоких водоразделах Общего Сырта, которые являются реликтами древней олигоцен-миоценовой поверхности выравнивания, сохранились в виде останцов глыбы палеогеновых «дырчатых» кварцитов, кварцитовидных песчаников и конгломератов

На Общем Сырте широко развит глубинный соляной и известняковый карст, в меньшей степени - поверхностный меловой и известняковый карст.

Территория Кубанского сельсовета, как и большая часть Оренбургского Приуралья находится на юго-восточном склоне Волго-Уральской антеклизы - одной из крупнейших тектонических структур Русской плиты и западного крыла Уральского предгорного прогиба. Древний докембрийский фундамент платформы сложен архейскими и протерозойскими гнейсами и гранито-гнейсами, покрыт мощной толщей осадочного чехла и разбит системой глубинных разломов на крупные блоки.

Блоковая основа платформы определила тектоническую структуру территории, как по поверхности фундамента, так и в толщах осадочного чехла. В результате дифференцированных блоковых движений и были заложены крупнейшие тектонические структуры Русской платформы Волго-Уральская антеклиза и Прикаспийская синеклиза, развитие которых продолжалось во все последующие геологические эпохи.

Крупные тектонические структуры в осадочном покрове платформы осложнены линейными поднятиями и прогибами: валами, зонами поднятий и прогибов, флексурными перегибами слоев осадочного чехла, отдельными куполообразными поднятиями, связанными со ступенчатым характером погружения блоков кристаллического фундамента. Они приурочены к окраинам крупных блоков или к зонам их сочленения. Таким образом, тектоническая структура определяет орографический план территории, расположение и рисунок гидрографической сети первичную асимметрию речных долин и водоразделов.

На территории МО, которая находится в области Восточно-Европейской платформы, развиты отложения преимущественно триасовой системы. Время, в течение которого образовались горные породы, составляющие триасовую систему, определяется радиологическим методом от 235±10 до 185±5 млн. лет тому назад; продолжительность периода около 50 млн. лет. Триасовые отложения представляют слои коричнево-бордовых пород, среди которых преобладают песчаники с прослоями конгломератов и аргиллитов, а также пятна песчаников зеленовато-серого цвета. Эти породы относятся к блюментальской серии нижнего триаса и хорошо представлены в памятках природы данного МО.

В геологическом строении принимают участие и играют ландшафтно-образующую роль красноцветные песчаники и аргиллиты верхней перми, конгломераты и песчаники нижнего триаса, пески, глины, галечники, конгломераты средней юры и верхнего мела, конгломераты и кварциты палеогена, суглинки, пески и глины неоген-четвертичных отложений. Распределение этих пород прослеживается в геологических памятниках природы. На территории сельсовета местом разгрузки татарского горизонта является родник в урочище Сипай в верховьях оврага Родничного у села Родничное на правобережье реки Большой Уран.

## 2.4 Гидрография

Вся территория муниципального образования находится на водосборной площади реки Самара. По данным государственного водного реестра России МО относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от истока до Сорочинского гидроузла. Речной бассейн р. Самары — р.  Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Реки Большой Уран и Гусиха являются самыми протяженными на территории поселения.

Ниже представлен перечень водных объектов, расположенных на территории МО Кубанский сельсовет:

- река Большой Уран - тянется с востока на запад муниципального образования и проходит через село Кубанка;

- река Гусиха - левый приток реки Большой Уран, проходит через село Рыжковка;

- река Сенная -  левый приток реки Гусиха,  устье реки расположено в селе Рыжковка;

- ручей без названия вблизи села Рыжковка - левый приток реки Гусиха.

Основной водной артерией сельсовета является река Большой Уран, которая тянется с востока на северо-запад муниципального образования и проходит вдоль северной границы административного центра МО села Кубанка.

Река Большой Уран берёт свое начало на возвышенности Общего Сырта в районе водораздела рек Самара и Сакмара; она является правым притоком реки Самара и впадает в неё в 402,5 км от устья. По данным государственного водного реестра России река относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от истока до Сорочинского гидроузла;  речной подбассейн реки — отсутствует; речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища  до впадения в Каспийское море.

Протяженность реки – 155 км, площадь бассейна – 2200 км2, среднегодовой расход воды — 4,7 м³/сек, среднегодовой сток – 0,15 км3. Протекает преимущественно в западном направлении. Питание, в основном, талыми водами. Русское название реки Большой Уран произошло от башкирского названия «Оло Соран». Башкирское слово «оло» означает - «большой», а слово «сор» - «соленый», «солончак».  Река Большой Уран протекает по солончаковой степи, здесь есть колодцы с солоноватой водой. Поэтому название Большой Уран можно объяснить, как «Большая солёная» или «Большая солончаковая» река.

Река Гусиха является левым притоком реки Большой Уран. Протяженность реки – 45 км.  Протекает в западном направлении. Питание, в основном, талыми водами. В прежние времена по реке и окружающей её местности вили гнёзда дикие гуси. Это и послужило поводом для такого географического названия.

Река Сенная является левым притоком реки Гусиха. Устье реки находится на расстоянии 21 км по левому берегу реки Гусиха. Длина реки составляет 14 км. Площадь – 63 км2. Название реки связано с хорошими покосами, которые находились в долине реки и с которых получали много сена.

Таблица. Перечень и характеристика водотоков на территории МО Кубанский сельсовет, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| Наименование водотока | Наименование водотока притоком которого являются | Порядок притока основной реки | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протя-жен-ность, км | Притоки длиной менее 10 км. |
|  |  |  |  | Количество, шт. | Общая протяженность притоков, км. |
| р. Большой Уран | правый приток р. Самара | 1 | 155 | 26 | 116 |
| р. Гусиха | левый приток р. Большой Уран | 2 | 45 | 5 | 19 |
| р. Сенная | левый приток р. Гусиха | 3 | 14 | 3 | 12 |
| руч. без названия вблизи с. Рыжковка | р. Гусиха | 3 | 12 | - | - |

Прудов и озер на территории сельсовета нет.

На территории МО имеются родник Сипай в овраге Родничном (урочище Сипай) на западной окраине села Родничное. Родник в своем верховье в районе села Родничное имеет вид ущелья. Долина густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. Источник является местом разгрузки татарского водоносного горизонта.

Реки сельсовета с низкими берегами и широкой поймой, заросшей кустарниками вдоль берегов и заливаемой во время весеннего паводка. Русла рек песчаные, извилистые, прерывистые, имеют озеровидные плесы, узкие быстрины и песчаные мелководья. Внешние границы пойм слабо выражены.  Берега обрывистые. Реки характеризуется резко выраженным пиком весеннего половодья, на который приходится 95 % суммарного годового стока. Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная устойчивая межень. Амплитуда колебания уровня воды в период половодья сильно изменяется по годам.

Характерной чертой всех рек области является чрезмерная неравномерность сезонного и годового стока. В весенний паводок (апрель – май) реки сбрасывают 70-80 % вод. На летний период (июнь – сентябрь) приходится 8-12 %, а на осень и зиму (октябрь – март) – по 4-8 % от общего объема годового стока. Годовой ход уровней воды рек Оренбургской области характеризуется четко выраженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками, и небольшим повышением уровня в течение зимы.

Все водоемы на территории Кубанского сельсовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

## 2.5. Растительность

На территории МО почвенный покров довольно однообразен и представлен преимущественно черноземами обыкновенными, у которых мощность гумусового горизонта составляет 34-67 см, а содержание гумуса в среднем 4,0 – 7,0 %.  В соответствии с общепринятой классификацией, почвы МО по накоплению гумуса являются малогумусными, а по мощности гумусового горизонта среднемощными. Почвенный профиль имеет темно-серый или черный цвет, зернистую или комковато-зернистую структуру.

Количество перегноя в них весьма постепенно убывает с глубиной по профилю почвы, а вместе с перегноем постепенно уменьшается и интенсивность окраски.

Обыкновенные черноземы отличаются повышенной влагоемкостью и аэрацией, а вместе с тем и значительной водопроницаемостью. Большая скважность в этих почвах обеспечивает быстрое и полное впитывание воды атмосферных осадков, а высокая величина полевой влагоемкости позволяет задерживать в капиллярно подвешенном состоянии большое количество воды. Наиболее глубокое промачивание этих почв наблюдается весной, что вызывает бурный рост и цветение растительности.

Кубанский сельсовет расположен в степной зоне, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных степей, в условиях несколько пониженного увлажнения. В здешних степях разнотравье и злаки делят первенство в степном травостое.

Вследствие большей сухости климата растительность развивается здесь слабее, а в связи с этим, следовательно, и обогащение почвы органическими веществами совершается в более ограниченном количестве, что также обедняет разнотравье и повышает долю степных злаков.

Тем не менее, разнотравье отличается богатым видовым разнообразием. Его образуют, преимущественно, виды семейства сложноцветных, имеющих соцветия – корзинки с мелкими цветками, а именно: лекарственные (одуванчик, ромашка), сорные растения – бодяк полевой, лопух, осот полевой, василек, чертополох, масличные (подсолнечник). Среди разнотравья выделяются зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, василек русский. Видовое разнообразие разнотравно-ковыльных степей достигает 65-70 видов на 1 га.

Злаки представлены преимущественно плотно-дерновинные видами: ковылем Залесского, тырсой, типчаком, тонконогом стройным, тимофеевкой степной.  Но есть и корневищные злаки: пырей и другие. Богато представлены в этом степном растительном сообществе бобовые растения (вика тонколистная, вязель, донник, люцерна жёлтая, солодка, эспарцет).

В этой необыкновенной по красоте степи очень много лекарственных, медоносных, эфирномасличных и кормовых растений. В лощинах и балках произрастает барбарис, боярышник, тёрн, шиповник.

Древесная растительность произрастает по пониженным местам, овражкам и речным долинам. Поймы рек Гусиха и Сенная заросли березняком с примесью дуба, осины ломкой, ивы. В районе устья реки Сенной находится урочище Синицын лес, представленный осиново-березовым древостоем. В кустарниковом ярусе присутствуют крушина, жимолость татарская, вишня степная, терн колючий. Травянистый покров представлен ландышем майским, ветренницей дубравной, хохлаткой галлера, щитовидником болотным, ежевикой сизой, дербенником иволистным.

## 2.6. Животный мир

Разнообразен животный мир территории, занимаемой Кубанским сельсоветом. На территории МО встречается обыкновенный еж, распространен обыкновенный крот, несколько видов летучих мышей. Наиболее распространены ушан, рыжая вечерняя, двухцветный кожанок.

Практически вся территория сельсовета находится в зоне распространения степного сурка.

На степных пастбищах, залежах, пашнях, огородах, вблизи населенных пунктов обычен рыжеватый суслик, сохранились колонии сурка-байбака, занесенного в Красную Книгу Оренбургской области. По облесенным рекам встречается обыкновенный бобр.

Среди млекопитающих наиболее многочисленный отряд грызунов. Среди них такие относительно редкие для региона виды, как хомячок Эверсманна и серый, обитающие в сухих степях. Типичными обитателями степных угодий являются обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка. Вблизи водоемов повсеместно обитает водяная полевка (водяная крыса). На водоемах успешно акклиматизировалась ондатра.

Самым обычным видом в сельскохозяйственных угодьях является полевая мышь.

Характерным обитателем каменистых степей, зарослей степных кустарников является степная пищуха (сеноставка). На открытых степных ландшафтах вдоль грунтовых дорог селится большой тушканчик.

Повсеместно встречается и является традиционным объектом охоты заяц-русак.

Среди хищных типичны лисица обыкновенная, барсук, корсак, хорёк степной. Из отряда парнокопытных встречаются косуля, лось. Лось и косуля являются объектами лицензионной охоты.

В настоящее время на территории МО обитают несколько видов пресмыкающихся. Отряд черепахи представлен одним видом: болотной черепахой. Она встречается во всех водоемах водоохранной зоны реки Самара, а также по ручьям и степным речкам с озеровидными плесами. Наиболее многочисленна ящерица прыткая, на песках речек и озер нередка ящурка разноцветная.

С речными ландшафтами, пойменными озерами, прудами связана жизнь ужей: уж обыкновенный встречается повсеместно.

На степных пастбищах, сенокосах, в зарослях кустарников, на каменистых участках обитает степная гадюка. На опушках степных колков встречается узорчатый полоз.

Птицы — самая многочисленная группа позвоночных животных, населяющих территорию МО. До распашки оренбургские степи были густо населены такими крупными птицами, как дрофа, журавль-красавка, серая куропатка. В настоящее время эти виды встречаются значительно реже. Однако, южная часть территории Кубанского сельсовета является районом гнездования стрепета. Живёт стрепет только в тех степях, где остались хотя бы небольшие участки целины. Из-за сплошной распашки степей когда-то многочисленные стрепеты стали редкостью.

Столь же характерны для степей дневные хищники: степной орел, могильник, курганник, а также мелкие соколы: кобчик, пустельга обыкновенная и степная. Вблизи степных водоемов обычны лунь степной, луговой и камышовый. Среди мелких воробьиных, обитающих в степи, наиболее многочисленны различные виды жаворонков: полевой, степной, рогатый, белокрылый, черный, — а также желтая трясогузка. К этому перечню добавим ставшую очень редкой кречетку, чибиса, степную тиркушку и огаря, устраивающего гнезда в заброшенных норах.

Но наиболее характерны и часто встречаемы на территории МО - это жаворонок полевой, сова ушастая, перепел, куропатка.

Ихтиофауна также разнообразна. Щука, плотва, елец, карась, карп, сазан и др. Практически все водоемы населяет окунь.

## 2.7. Полезные ископаемые

Территория Переволоцкого района имеет существенный природно-ресурсный потенциал.

Минеральные ресурсы района составляет заходящая на его территорию значительная часть Оренбургского газоконденсатного месторождения. Наряду с газом на этом месторождении имеются залежи нефти.

На территории сельсовета севернее села Кубанка находится небольшое Вахитовское нефтяное месторождение, которое принадлежит ОАО Оренбургнефть. Вахитовское месторождение относится к малым разрабатываемым месторождениям; отличается своими небольшими размерами и весьма большими запасами нефти. На сегодняшний день здесь уже добыто 5 млн. т, остаточные извлекаемые запасы составляют 15 млн. т.

Вся территория МО находится на лицензионном участке ОАО Оренбургнефть, основными видами деятельности которого являются добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории водоохранных зон;

- территории охранных зон объектов водоснабжения;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

- территории охранных зон объектов газоснабжения.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

### Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитные зоны объектов, выявленные на территории сельсовета, установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06. -85* «Магистральные трубопроводы».

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Кубанского сельсовета

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кубанский сельсовет (вне границ населенных пунктов) |
|  | Свалка ТБО | I | 1000 |
|  | Нефтяные скважины | I | 1000 |
|  | Скотомогильник (яма Беккари) | II | 500 |
| с. Кубанка |
|  | ООО «Золотая Нива» | III | 300 |
|  | КФХ «Кочкин» | III | 300 |
|  | Машинный двор | III | 300 |
|  | АЗС | IV | 100 |
|  | КФХ «Станогин» | IV | 100 |
|  | КФХ «Дистанов» | IV | 100 |
|  | Мехток | IV | 100 |
|  | Зерносклад | V | 50 |
|  | Кладбище (2) | V | 50 |
| с. Рыжковка |
|  | КФХ «Ляху» | III | 300 |
|  | Кладбище (2) | V | 50 |
| с. Родничное |
|  | КФХ «Родничное» | V | 50 |
|  | Кладбище | V | 50 |

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

- жилые застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- спортивные сооружения и детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

На территории МО Кубанский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

- с. Кубанка – ООО «Золотая Нива» (ООО «Золотая Нива» предлагается перебазировать в промышленную зону (территориальные ресурсы определены генеральным планом)).

- с. Родничное – нефтяные скважины (необходимо ужесточить требования к данным объектам по организации санитарно-защитных зон, разработать проекты сокращения СЗЗ или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет предприятия).

### Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от протяженности от их истока до устья:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах  в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана водоохранные зоны для рек и ручьев МО Кубанский сельсовет.

Таблица. Водоохранные зоны для рек и ручьев МО Кубанский сельсовет

| Реки | Водоохранная зона, м. |
| --- | --- |
| река Большой Уран | 200 |
| река Гусиха | 100 |
| река Сенная | 100 |
| руч. без названия вблизи села Рыжковка | 100 |

### Охранные зоны объектов водоснабжения

При проектировании и строительстве водозаборных скважин и очистных сооружений необходимо предусмотреть ЗСО источников водоснабжения и СЗЗ очистных сооружений.

Охранные зоны объектов водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу

  - Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

  - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

  - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

  - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

  - Запрещается выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

  - Запрещается бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, допускаемое строительство производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

  - Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное  складирование твердых отходов и разработка недр земли.

  - Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

  - Обязательно своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

  - не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

  - обязательно выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Генеральный план предлагает:

- разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- оформить лицензионное соглашение на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод с целью водоснабжения МО Кубанский сельсовет.

### Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

По территории сельсовета проходят ЛЭП 10, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ.

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24.02. 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 10 кВ - 10 м

ВЛ 35 кВ - 15 м

ВЛ 110 кВ - 20 м

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

Таблица. Охранные зоны высоковольтных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 10 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

  - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

  - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

  - находиться в пределах огороженной территории и в помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,  производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

  - размещать свалки;

  - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

### Охранные зоны объектов газоснабжения и газо- и трубопроводов

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории Кубанского сельсовета проходит межпоселковый газопровод, обеспечивающий газом потребителей ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны;

  - вокруг отдельно стоящих - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов; для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

  - вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

  - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
	По территории Кубанского сельсовета с юга на север до Вахитовской ДНС проходит коридор коммуникаций: нефтепроводы, газопроводы, ЛЭП, кабели связи, электрические кабели. Охранная зона коридора коммуникаций 25 м от оси в каждую сторону.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.).

# ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Переволоцкого района не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, и  направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

  - государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, формирование и ведение реестра;

  - проведение историко-культурной экспертизы;

  - установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

  - согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;

  - контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

  - разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

  - выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

  - согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

  - выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

  - установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

  - установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

  - контроль за состоянием объектов культурного наследия;

  - иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой с целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов  культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно СТП Переволоцкого района Оренбургской области на территории Кубанского сельсовета находятся 4 памятника археологии, которые являются объектами культурного наследия.

Таблица.  Перечень памятников археологии Оренбургской области, расположенных на территории Кубанского сельсовета, находящихся на учете в государственном органе охраны объектов культурного наследия Оренбургской области

| № | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государствен-ную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение 1 | село Кубанка, в 0,3 км к северу от села, на правом берегу реки Большой Уран | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
|  | Поселение 2 | село Кубанка, в 0,7 км к северо-западу от поселения Кубанка 1, в 0,45 км к северу от северной окраины села Кубанка | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
|  | Поселение | село Рыжковка, в 3 км к юго-западу от села | эпоха бронзы | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Курганный могильник | Село Рыжковка, в 1 км к северо-востоку от села | эпоха бронзы, р.ж.в. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |

На территории МО Кубанский сельсовет находится один памятник, посвященный Великой Отечественной войне – Обелиск воинам Великой Отечественной войны в селе Рыжковка.

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматриваются следующие мероприятия.

На первую очередь в 2011-2015 годы:

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 года;

- обеспечение сохранения музейных фондов области.

На расчетный срок (до 2030 года):

- инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов культурного наследия Переволоцкого района;

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

- обеспечение сохранения музейных фондов области.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Кубанский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

  - разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

  - при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Кубанский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

  - оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

# ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно ст.1 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории – это участки земли и недр, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Вся совокупность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является важной частью экологического каркаса области, который должен являться гарантом стабильности региона.

В границах Кубанского сельсовета Переволоцкого района имеется одна особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения, утвержденная распоряжением главы администрации Оренбургской области от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области.

Характеристика памятника природы областного значения представлена в следующей таблице.

Таблица. Памятник природы областного значения МО Кубанский сельсовет

| Наименование ООПТ | Площадь (га) | Профиль | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Урочище Сипай (овраг Родничный) | 35,0 | Ландшафтно-гидроло-гический | Долина ручья Сипай в своем верховье в районе села Родничное имеет вид ущелья. Долина густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. В урочище есть источник, являющийся местом разгрузки татарского водоносного горизонта |

Рисунок. Расположение памятника природы на территории МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

Урочище Сипай – представляет собой характерное для региона овражное урочище. Овраг вытянут на 2 км в северном направлении, находится на западной окраине села Родничное. Овраг имеет глубину до 15 м и живописные облесенные склоны. На левобережном склоне наблюдаются выходы красноцветных пород (в основном песчаников) татарского яруса перми. Долина густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. В урочище есть источник, являющийся местом разгрузки татарского водоносного горизонта.

В границах ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории.

На территории памятника природы Урочище Сипай запрещается:

- гидротехническое вмешательство;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- производить распашку территории;

- запрещается рубка деревьев, кроме санитарных;

- запрещается сенокошение, выпас, прогон скота ближе 50 м от объекта;

- запрещается заготовка хвороста, веточного корма, коры, рубка кустарников;

- запрещается уничтожение и нарушение растительного покрова;

- запрещается распашка и перекапывание земли под побочное пользование.

# ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 6.1. Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Кубанский сельсовет, установленные в соответствии с законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области» (в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. N 1908/345-III-ОЗ).

Площадь МО Кубанский сельсовет в установленных границах составляет* 10369,44 га (100 %).

- Площадь населенных пунктов* – 472,69 га (4,6 %), в том числе:

- с. Кубанка – 294,3 га;

- с. Родничное – 80,77 га;

- с. Рыжковка – 97,53 га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 2422,5 га (23,4 %).

Площадь земель особо охраняемых природных территорий – 35,0 га (0,34 %).

Площадь земель лесного фонда – 161,25 га (1,56 %).

Площадь прочих земель – 7278,0 га (70,2 %).

*Сведения получены путем картометрических измерений.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2422,5 га или 23,4 % от общей площади муниципального образования. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и предприниматели, имеющие землю в частной собственности или в аренде под засев и выращивание зерновых культур.

Часть земель Кубанского сельсовета занимают объекты нефтяной и газовой промышленности.

## 6.2.   Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические;

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

Задача генплана: определение направлений территориального развития, решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

- Проектом предлагается установление границы села Кубанка (описание дано по часовой стрелке) вдоль створа северо-западного края застройки села ортогонально улицам, далее на юго-восток по левому берегу реки Большой Уран, далее параллельно начальному участку границы поворот на юго-запад, затем под прямым углом поворот в сторону АЗС, в районе АЗС поворот на юго-запад под углом 90 градусов и на северо-запад под прямым углом (граница окаймляет территорию АЗС), затем опять под прямым углом поворот на юго-запад вдоль автодороги, потом ортогональный поворот на северо-запад, в районе центральной части села небольшой участок границы с поворотом на северо-восток, и далее опять поворот и граница продолжается на северо-запад, до замыкания на своем начале на северо-западном крае села.

- Площадь села Кубанка в предлагаемых границах 287,5 га.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в южном направлении, общей площадью 12 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой, возможно размещение 200 человек.

- Проектом предлагается установление границы села Родничное по периметру застройки, в форме прямоугольника, с длинными сторонами параллельными улице села. В западной и восточной частях граница проходит по контуру памятника природы регионального значения «Урочище Сипай» - овраг Родничный, земель Гослесфонда, а также территории кладбища.

- Площадь села Родничное в предлагаемых границах 80,5 га.

- Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой зоны, общей площадью 10 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой, возможно размещение 170 человек.

- Генеральным планом предлагается установление границы села Рыжковка (описание дано по часовой стрелке) от створа западного края застройки ортогонально по отношению к ведущей к ней улице по направлению на северо-восток до правого берега реки Гусиха, далее вдоль берега на юго-восток. Юго-восточнее створа кладбища граница пересекает русло и продолжается на северо-восток, пересекает подъездную автодорогу и под прямым углом поворачивает на юго-восток в створе с кладбищем на севере села, огибает кладбище, поворачивая на юго-запад, и по створу подъездной автодороги продолжается на юго-восток, повернув под углом 90 градусов. В створе с восточным краем застройки также под прямым углом поворачивает на юго-запад, доходит до русла реки и продолжается вдоль ее левого берега на запад, до пересечения с улицей, где поворачивает вдоль нее на юго-запад, продолжается до застройки, окаймляет ее, поворачивая на юго-восток, под прямым углом на юго-запад и также под прямым углом на северо-запад, далее тоже под углами 90 градусов на юго-запад и на северо-запад до русла ручья – притока реки Гусиха, продолжается по правому берегу ручья на северо-восток, затем в створе со своим началом ортогонально по отношению к нему поворачивает на северо-запад, окаймляет кладбище на юго-западе села и замыкается на своем начале.

- Площадь села Рыжковка в предлагаемых границах 173,4 га.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 6,5 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 110 человек.

- Всего на расчетный срок в Кубанском сельсовете запланировано 140 участков по 15 соток для расселения 480 человек.

- Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Кубанский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию МО.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является с. Кубанка, расположенное в 60 км от районного центра – пос. Переволоцкий, в 135 км от областного центра – г. Оренбург.

- Кубанский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство. Район специализируется на производстве и переработке зерна, молока и мяса. Главные зерновые культуры - яровая пшеница, яровой ячмень и озимая рожь. Значительная площадь занята под кормовые культуры.

- Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е.  в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

- Южная часть территории МО Кубанский сельсовет находится в зоне второго пояса Оренбургской агломерации, внешние границы которого принимаются в пределах 1-1,5 часовой (60-80 км) транспортной доступности от центра города Оренбурга.

- Согласно СТП Переволоцкого района Кубанский сельсовет расположен на пересечении основных планировочных осей района на территории активного экономического освоения; территория сельсовета является перспективной для развития производства и разработки месторождений полезных ископаемых.

- На территории МО Кубанский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Переволоцк» Южно-Уральской железной дороги расположена в 60 км от с. Кубанка.

- Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии порядка 135 км.

- Наличие значимых автомобильных направлений, формирующих главные планировочные оси, важные для экономического развития области. Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 года № 313-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области» по территории Кубанского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения Переволоцкий–Кичкасс, техническая категория III.

- Активное участие МО в приоритетных национальных проектах: «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Образование», «Здравоохранение», «Развитие АПК», а также в областных программах по развитию муниципального образования.

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличия развивающихся крестьянско-фермерских хозяйств на территории МО, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства, в том числе выращивания различных видов зерновых культур.

- Основная роль во внешних связях МО Кубанский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Переволоцкого района и, в том числе, Кубанского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 7.1.  Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

### Экономический потенциал

Социально-экономическое положение Кубанского сельсовета характеризуется сохранением положительных тенденций развития основных сфер социальной и экономической деятельности.

Экономический потенциал Кубанского сельсовета составляет сельское хозяйство, которое является доминирующей отраслью экономики поселения. Предприятия агропромышленного комплекса специализируются на производстве сельхозпродукции и её переработке, от их эффективной работы зависит стабильность экономической ситуации в районе.

Кубанский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство. Район специализируется на производстве и переработке зерна, молока и мяса.

Рисунок.  Характеристика аграрного комплекса Оренбургской области

Развитию экономики МО Кубанский сельсовет способствует:

- географическое положение сельсовета - административно-хозяйственный  центр МО село Кубанка расположено в 60 км от районного центра – пос. Переволоцкий, в 135 км от областного центра – г. Оренбург;

- расположение сельсовета  на пересечении основных планировочных осей района, на территории активного экономического освоения; территория сельсовета является перспективной для развития производства и разработки месторождений полезных ископаемых;

- инвестиционные проекты, реализуемые на территории Переволоцкого района;

- развитие агропромышленного комплекса на территории района (размещение объектов агропромышленного комплекса на территориях муниципальных образований).

Реальными секторами экономики в МО Кубанский сельсовет на сегодняшний день являются:

- растениеводство и животноводство;

- добыча полезных ископаемых;

- рынок товаров и услуг.

### Сельское хозяйство

МО Кубанский сельсовет входит в состав Переволоцкого района, основу экономики которого составляет агропромышленный комплекс. Район известен своими сельскохозяйственными угодьями - пашнями, пастбищами и сенокосами.

Так как основной отраслью района является сельское хозяйство, деятельность промышленных предприятий направлена в основном на переработку и обслуживание сельского хозяйства. Район специализируется на производстве и переработке зерна, молока и мяса. Главные зерновые культуры - яровая пшеница, яровой ячмень и озимая рожь. Значительная площадь занята под кормовыми культурами.

Главным ресурсом Кубанского сельсовета являются плодородные почвы. Для эффективного функционирования сельского хозяйства в МО регулярно осуществляются мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и организации.

Экономика сельсовета ориентирована на развитие сельского хозяйства. В свою очередь сельское хозяйство МО Кубанский сельсовет специализируется на производстве зерна, подсолнечника. Основное место в растениеводстве занимает ячмень, пшеница, подсолнечник, гречиха. Выращиваются на корм зерновые: рожь, ячмень, травы и другие культуры.

Важнейшая задача растениеводства - обеспечение населения продовольствием, предприятий пищевой промышленности - сырьём и животноводство - кормами.

На территории МО Кубанский сельсовет находится крупное сельскохозяйственное предприятие – ООО «Золотая нива», по адресу: с. Кубанка, ул. Макаренко, д. 2. Хозяйство специализируется на растениеводстве.

В последнее время значительное развитие получили малые формы хозяйствования, особенно КФХ и ИП:

- КФХ «Дистанов»;

- КФХ «Стоногин»;

- КФХ «Ляху»;

- ИП «Пеннер Н.К.»;

- КФХ «Кочкин».

| п/п № | Название сельскохозяйствен-ной организации, местонахождения | Общая площадь, га | Вид деятельности, специализация | Объем производства | Показатели урожайности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Золотая Нива" | 11,500 | растениеводство | - | 10 ц/га |
| 2 | КФХ "Дистанов" | 1600 | растениеводство/ овцеводство/ мехток | 200 голов | 10 ц/га |
| 3 | КФХ "Стоногин" | 650 | растениеводство | - | 10 ц/га |
| 4 | КФХ "Ляху" | 161 | растениеводство /овцеводство | 25 дойных коров, 20 молодняка | 10 ц/га |
| 5 | ИП "Пеннер Н.К." | - | переработка масляничных и культурных растений | - | - |
| 6 | КФХ «Кочкин» | х | овцеводство | х | - |

х – данных нет

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики, конкурентной среды, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих технологий, что актуально для данной климатической зоны.

Несмотря на кризисные условия, сельхозтоваропроизводители находят средства и возможности для приобретения техники, как с помощью лизинговых компаний, инвестиционных кредитов, так и на собственные средства; внедряют в производство новые энергосберегающие технологии, приобретают новую технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Таким образом, одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, которые сегодня составляют экономику поселения.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства, т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам для повышения эффективности сельского хозяйства и уменьшения затрат. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Несмотря на кризисные условия, сельхозтоваропроизводители находят средства и возможность для приобретения техники как через лизинговые компании, инвестиционные кредиты, так и собственные средства, и внедряют в производство новые энергосберегающие технологии, приобретают новую технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства осуществлялись мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих технологий, что актуально для данной климатической зоны.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий.

Таким образом, одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, которые сегодня составляют экономику поселения.

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.

Основные ресурсы и направление развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Переволоцкий район до 2020 года предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства и создание перспективных промышленных производств.

Также в Стратегия социально-экономического развития определила цели развития АПК:

- повышение производительности труда;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- повышение занятости и качества жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности производимой в Переволоцком районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- обеспечение населения района качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на сельскохозяйственную продукцию;

- сохранение и рациональное использование агроклиматических и почвенных ресурсов территории с применением современных высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.

В рамках национального проекта «Развитие АПК» и программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Переволоцкого района Оренбургской области» на 2013–2020 годы развитие агропромышленного комплекса необходимо осуществлять по следующим приоритетным направлениям:

  - Растениеводство – обеспечение соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие категории низкопродуктивной пашни. В целом требуется коренной пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие АПК.

  - Животноводство - наиболее приоритетным направлением является реализация проектов создания предприятий, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мясного направления, а также мясном овцеводстве. Значимую роль для обеспечения населения региона высококачественными доступными продуктами питания сохранят молочное животноводство и производство молочных продуктов.

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования промежуточных результатов к конечным результативным показателям эффективности сельскохозяйственного производства.

Задачи органов власти:

- финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции через использование программно-целевого инструментария с дифференциацией по категориям хозяйств;

- маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья для переработки;

- участие в реализации стратегических проектов;

- социальное развитие села и проведение экологической политики по отношению к сельским территориям.

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы страхования посевов и стад.

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки сельхозпроизводителей:

- гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных животных;

- субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства;

- софинансирование страховых взносов;

- льготные условия факторинга.

Сегодня нужно существенное обновление производств. Экономическую эффективность производства повысит внедрение новой, более производительной техники, новых эффективных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение районированных высокоурожайных сортов семян сельскохозяйственных культур, формирование племенного стада из высокопродуктивных пород скота.

Промышленность и добыча полезных ископаемых

В промышленности муниципального образования главной отраслью является добыча полезных ископаемых на базе местных ресурсов.

Промышленность Кубанского сельсовета представлена добычей нефти и газа на Вахитовском нефтяном месторождение, которое принадлежит ОАО Оренбургнефть. Вахитовское месторождение относится к малым разрабатываемым месторождениям; отличается своими небольшими размерами и весьма большими запасами нефти. На сегодняшний день здесь уже добыто 5 млн. т., остаточные извлекаемые запасы составляют 15 млн. т.

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального образования Кубанский сельсовет составляют предприятия промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства. Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности как Кубанского сельсовета, так и Переволоцкого района. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Основные ресурсы и направление развития

Согласно Схемы территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется организация инвестиционной площади в селе Кубанка для развития производства в Переволоцком районе.

### Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации МО Кубанский сельсовет на территории поселения действуют 5 объектов торговли. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Кубанского сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Местонахождения | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин «Колосок» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 45 | 45 |
| 2 | магазин «Центр» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 2 | 50 |
| 3 | магазин «Золотая Нива» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 2 | 25 |
| 4 | магазин «Березка» | с. Кубанка, ул. Советская, д. 18 | 46 |
| 5 | магазин «Лира» | с. Кубанка, ул. Советская, д. 37 | 28 |
| Всего | 194 |

Объекты торговли осуществляют розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров.

Предприятий оптовой торговли на территории МО – нет.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков г. Оренбурга.

На территории области разработана и утверждена областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012–2014 годы», цель которой – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населений в товарах и слугах торговли.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Приволжского Федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.  № 165-р), цель стратегического развития потребительского рынка – наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Переволоцкий район до 2020 года предусматривает содействие предприятиям в продвижении товаров на региональном и российском рынке, организация участия в выставках, конференциях, торговых ярмарках.

Основные направления  развития потребительского рынка района:

- формирование конкурентной среды на продовольственном рынке,

- поддержка местных товаропроизводителей,

- развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов,

- развитие и совершенствование сети общественного питания,

- расширение перечня оказываемых платных услуг населению,

- формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы услуг,

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через сельские Советы.

### Малое предпринимательство

Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современных рыночных отношений, имеющим высокую социальную значимость. Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики МО.

На территории Кубанского сельсовета малое предпринимательство представлено 5 объектами торговли, 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 1 индивидуальным предпринимателем, занимающимся переработкой масленичных и культурных растений.

В связи с тем, что малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры, решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, оно может выступать серьезным средством преодоления отрицательных тенденций в экономике и ее стабилизации.

Основными факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются ограниченность реального доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым кредитным ресурсам, отсутствие у большинства из указанных субъектов необходимого залогового обеспечения и кредитных историй.

На территории МО осуществляются 3 районные целевые программы:

- районная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Переволоцкого района на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации Переволоцкого района от 25.03.2013 № 390-п);

- районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования Переволоцкий район на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением администрации Переволоцкого района от 25.03.2013 № 390-п);

- районная целевая программа «Развитие торговли в Переволоцком районе на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением администрации Переволоцкого района от 07.11.2011 № 1525-п).

Реализация мероприятий программы позволит:

- повысить эффективность муниципального управления;

- обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики;

- способствовать обеспечению   качества   и   безопасности товаров,  совершенствованию   механизма   защиты   прав потребителей при приобретении товаров и торговых услуг;

- улучшить позиции района в рейтинге по результатам проводимой оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Согласно «Стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года» целью развития малого бизнеса являются повышение конкурентоспособности, обеспечение устойчивого экономического роста и занятости населения.

Для этого необходимо решить следующие основные задачи:

- оказание поддержки субъектам малого предпринимательства;

- оказание содействия развитию системы кредитования малого  бизнеса;

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства;

- информационная, методическая и организационная поддержка населения и представителей малого бизнеса;

- реализация районной Программы о поддержке и развитии предпринимательства.

Согласно Стратегии развития Переволоцкого района необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, создать фонды поддержки малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.). Для реализации мероприятий программы планируется привлечение средств областного бюджета.

### Занятость населения

Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Кубанского сельсовета, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Понятие «трудовые ресурсы» включает население трудоспособного возраста, обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве, а также занятое население моложе и старше трудоспособного возраста.

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики сельского поселения, а также превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в Москву, а так же в г. Оренбург. Эта тенденция усиливает отток молодых людей из сел.

Часть жителей трудоспособного возраста не трудоустроены и занимаются только личными подсобными хозяйствами: выращивают овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца и другую сельскохозяйственную продукцию.

Таким образом, анализ состояния производительных сил уже сегодня вызывает тревогу в создавшемся дефиците на рынке труда, что в свою очередь сказывается на интенсивности развития сфер материального производства и услуг. Дефицит кадров сегодня ощущается в сельском хозяйстве. С учетом усиления конкуренции за квалифицированных работников определенное преимущество будут иметь сектора экономики, имеющие более высокую заработную плату и лучшие социально-бытовые условия проживания.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года основными принципами и ключевыми механизмами развития рынка труда МО являются:

Основная цель развития рынка труда заключается в обеспечении эффективного использования рабочей силы, повышение качества функционирования рынка труда за счет развития его инфраструктуры.

Реализация задач развития экономики МО предполагает сокращение неэффективных рабочих мест, расширение занятости в сфере услуг. Перестройка рынка труда потребует перетока кадров между секторами экономики, что может вызвать структурную безработицу и дисбаланс заработных плат в различных отраслях экономики. В целях решения данных проблем предполагается реализация следующих приоритетных направлений:

- Повышение территориальной и профессиональной мобильности, включая:

-осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции;

-развитие государственно-частного партнерства в сфере занятости населения и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных органов власти, учреждений профессионального образования, которые будут заниматься решением проблем социальной адаптации, переобучения работников, высвобождаемых с рабочих мест в связи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих технологий;

-реализация программ самозанятости населения.

- В стратегической перспективе, при снижении численности трудоспособного населения, необходимо увеличение предложения на рынке труда за счет вовлечения в трудовой процесс работников старшего возраста, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями занятости, в том числе:

-создание условий для продления периода трудовой деятельности за счет стимулирования использования трудового потенциала работников старшего возраста (гибкий график работы, частичная занятость, развитие системы наставничества на предприятиях и т.д.);

-создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;

-стимулирование занятости молодежи, включая выпускников учреждений профессионального образования разного уровня, женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей- инвалидов;

-развитие механизмов социального партнерства.

- Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной деятельности, в том числе:

-разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства;

-усиление контроля за легальным оформлением трудовых отношений, в том числе с мигрантами.

### Туристско-рекреационный потенциал

Развитие рекреационного комплекса Переволоцкого района рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования региона. Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма области и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией.

Переволоцкий район расположен в центральной части Оренбургской области, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины.

В транспортном отношении поселение расположено очень удобно. С юга на север МО проходит автомобильная дорога регионального значения Переволоцкий–Кичкасс; ближайшая железнодорожная станция – ст. «Переволоцк» Южно-Уральской железной дороги находится в 60 км от с. Кубанка. Автобусное сообщение связывает МО с райцентром, областным центром и селами своего и соседних районов.

Согласно СТП Оренбургской области Переволоцкий район и в том числе Кубанский сельсовет относится к районам «среднего» уровня использования ООПТ в качестве природных объектов для рекреации и вовлечения в экономику региона.

МО также причисляют к Оренбургской туристско-рекреационной зоне с центром в г. Оренбург. Основной рекреационный потенциал – это природные ресурсы, живописные ландшафты, водоемы бассейна реки Самара, пойменные леса.

Территория Кубанского сельсовета расположена на водохозяйственном участке реки Самара. На территории МО находится памятник природы регионального (областного) значения – урочище Сипай.

Основной водной артерией сельсовета является река Большой Уран и ее приток – рек Гусиха. Большой Уран тянется с востока на запад муниципального образования и проходит через село Кубанка. Реки Гусиха и Сенная проходят через село Рыжковка.

В поймах рек Гусиха и Сенная, в урочище Синицын лес имеются заросли березняка с примесью дуба, осины ломкой, ивы. В кустарниковом ярусе присутствуют крушина, жимолость татарская, вишня степная, терн колючий. Травянистый покров представлен ландышем майским, ветренницей дубравной, хохлаткой галлера, щитовидником болотным, ежевикой сизой, дербенником иволистным.

Разнообразен животный мир района. Встречаются и редкие виды пернатых: стрепет, орёл степной.

Согласно СТП Переволоцкого района Оренбургской области на территории Кубанского сельсовета находятся 4 памятника археологии (поселений и курганных могильников). В селе Рыжковка имеется   мемориальный комплекс (обелиск), посвященный воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На территории МО Кубанский сельсовет имеется обустроенные зоны отдыха – в 2013 году был организован парк отдыха с аттракционами в селе Кубанка.

Основной рекреационный потенциал – это природные ресурсы, живописные ландшафты, водоемы бассейна реки Самара, пойменные леса. В МО имеется множество грибных и ягодных мест. Все виды полевой, водоплавающей, болотной дичи являются объектами массовой охоты. В реках, озерах, прудах водится рыба: лещ, сазан, карась, судак, щука, окунь, сом, налим и др.

В течение года все учреждения культуры организуют праздничные мероприятия по различной тематике: это и новогодние, рождественские праздники, вечера отдыха для молодежи «Татьянин день» и День влюбленных. Начало марта всегда ассоциируется с народным гулянием Масленицы и праздника 8 Марта. В июне в народе отмечается праздник Святой Троицы.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

На территории Кубанского сельсовета возможно перспективное развитие различных видов туризма: агротуризм, экскурсионный, этнический, научный, спортивный.

Наличие в сельсовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   дает возможность развития агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идёт сельскому сообществу.

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Экскурсионный туризм – путешествие с целью знакомства с историко-культурным наследием региона. Для данного вида туризма необходимо различные туристические маршруты, знакомящие с историей Оренбургской области и района.

Этнический туризм, обусловлен многонациональным составом населения области.

Научный туризм - в год в Оренбургской области проводятся десятки научно-практических конференций, научных симпозиумов и семинаров различного направления. Одним из ярких примеров является проведение в Оренбуржье Международного симпозиума «Степи Северной Евразии».

Спортивный туризм подразумевает активных отдых, проведение спортивных мероприятий. Также на территории района развивается такой вид туризма, как джиппинг, что обусловлено наличием различных маршрутов для прохождения их на внедорожных автомобилях. Эти маршруты интересны обилием разных рельефов местности, разных типов почв, большим количеством ручьев и мелких рек.

В прогнозируемом периоде активность туризма возрастет. Увеличится доля выезжающих для отдыха и в культурно-познавательных целях.

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Кубанском сельсовете:

- наличие лесных ресурсов;

- наличие живописной поймы рек;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением;

- хорошая транспортная доступность;

- наличие памятника  природы (урочище Сипай);

- наличие памятников археологии;

наличие памятника, посвященного воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- наличие обустроенной зоны отдыха в селе Кубанка.

Выводы

Схемой территориального планирования Оренбургской области планируется вовлечение природных ресурсов района в туристско-рекреационную деятельность. Основное туристско-рекреационное значение памятников природы – проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, транзитные прогулки. Учитывая определенную специфику особо охраняемых территорий, их рекреационные возможности могут использоваться только как дополнительные и подчиненные ее природоохранным функциям. Поскольку развитие здесь туристской инфраструктуры может происходить только при приоритетном учете всех природоохранных ограничений, то уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно этими ограничениями.

Схемой территориального планирования муниципального образования Переволоцкий района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 запланирована организация сквера с аттракционами в селе Кубанка. В 2013 году администрацией МО сквер в селе Кубанка был построен.

Муниципальным образованием Кубанский сельсовет в перспективном периоде предусмотрено строительство базы отдыха в селе Рыжковка.

Согласно Стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года на территории района запланированы следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по обустройству  и текущему ремонту родников (или колодцев);

- разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию объектов зон отдыха;

- проведение  мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвесторов для развития зон отдыха;

- реализации районной целевой программы  по развитию туризма

Генеральным планом предлагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.  Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно-информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

## 7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Численность постоянного населения МО Кубанский сельсовет на 01.01.2013 г.  составила 1463 человека.

Согласно сведениям администрации Кубанского сельсовета численность населения представлена в следующих таблицах.

Таблица. Численность населения МО Кубанский сельсовет по итогам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения

| Годы | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО Кубанский сельсовет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 г., чел. | 1129 | 258 | 76 | 1463 |
| 2010 г., чел. | 1126 | 257 | 74 | 1457 |
| 2011г., чел. |  |  |  |  |

Таблица. Численность населения МО Кубанский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации на 01.01.2013 г.

| Годы | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО Кубанский сельсовет, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 1126 | 257 | 74 | 1457 |
| 2011г. | 1126 | 257 | 74 | 1457 |
| 2012г. | 1131 | 254 | 72 | 1457 |
| 2013г. | 1136 | 257 | 70 | 1463 |

Таблица. Анализ динамики численности населения МО Кубанский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации

| Годы | Численность населения МО Кубанский сельсовет | Общий прирост (+/-), чел. | Темп роста, % | Темп прироста, (+/-) % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 1457 | -6 | 99,6 | -0,4 |
| 2011 г. | 1457 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2012 г. | 1457 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2013 г. | 1463 | +6 | 100,4 | +0,4 |

Рисунок. Динамика численности населения Кубанского сельсовета за 2002 – 2013 годы

В соответствие с предоставленными данными, можно сказать, что численность населения МО за период с 2010 по 2013 годы в целом увеличилась на 6 человек. Период с 2010-2012 годы был стабильным периодом, т.к. численность населения оставалась на одной отметке – 1457 человек. 2013 год стал годом демографического подъема, прирост населения по сравнению с прошлым годом составила 6 человек.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Сведения о количестве родившихся и умерших за последние 4 года на территории поселения предоставлены в следующей таблице.

Таблица. Анализ естественного движения населения в МО Кубанский сельсовет в разрезе населенных пунктов

| Годы | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | Всего родилось | Всего умерло | Естественный прирост (+) / убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост/ убыль |  |  |  |
| 2009 | 14 | 10 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | +4 |
| 2010 | 12 | 7 | +5 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | -1 | 14 | 8 | +6 |
| 2011 | 16 | 9 | +7 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | +1 | 20 | 10 | +10 |
| 2012 | 15 | 8 | +7 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | +8 |
| Всего | 70 | 42 | +28 |

Рисунок. Диаграмма естественного движения населения МО Кубанский сельсовет

За данный период с 2009 г. по 2012 г. по МО Кубанский сельсовет всего количество родившихся – 70 человек, количество умерших – 42 человека. Количество населения увеличилось на 28 человек. Количество родившихся преобладает над умершими на протяжении всего выбранного периода; естественный прирост положительный.

Механическое движение населения (миграция) – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Сведения по миграции населения в МО предоставлены администрацией за 2000-2012 годы.

Таблица. Анализ миграционного движения населения в МО Кубанский сельсовет

| Годы | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | Всего прибыло | Всего убыло | Миграционный прирост (+)/ убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль | Прибыло | Убыло | Прирост/ убыль |  |  |  |
| 2000 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 2001 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2002 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2003 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 2004 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 2005 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 |
| 2006 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 |
| 2007 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2008 | 18 | 7 | 11 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2009 | 37 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 |
| 2010 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3 |
| 2011 | 23 | 24 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 2012 | 21 | 19 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| Всего | 271 | 187 | 84 |

Рисунок. Диаграмма механического движения населения МО Кубанский сельсовет

Из приведенной таблицы и диаграммы видно, что в Кубанском сельсовете в целом с 2000 по 2012 годы количество прибывших человек преобладает над количеством убывших, т.е.  наблюдается миграционный приток населения, за исключение 2003 и 2004 годы, когда кривая миграционного прироста имеет отрицательные значения. Механическое изменение численности населения происходит неравномерно, скачкообразно. Пик миграционного прироста наблюдался в 2005 и в 2009 годах (13 и 25 человек соответственно); пик миграционного спада наблюдался в 2003-2004 годах (1 и 3 человека соответственно).

Таким образом, всего за выбранный период количество прибывших составляет 271 человек, количество убывших - 187 человек. Таким образом, за счет миграции население МО увеличилось на 84 человека.

Таблица. Соотношение мужчин и женщин в МО Кубанский сельсовет без учета детей и подростков

| На 1 января 2013 года, человек | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1136 | 257 | 70 | 1463 | 100 |
| Мужчин | 461 | 101 | 33 | 595 | 40,7 |
| Женщин | 675 | 156 | 37 | 868 | 59,3 |

Из таблицы следует, в МО Кубанский сельсовет наблюдается неравномерное соотношение мужчин и женщин среди населения. Численность женщин на 18,6 % больше численности мужчин.

Таблица. Данные по числу домохозяйств в МО Кубанский сельсовет (согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года)

| Населенные пункты | Числен-ность населения | Числен-ность членов домо-хозяйств | Число домо-хозяйств | Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
| с. Кубанка | 1126 | 1126 | 309 | 4 | 12 | 84 | 107 | 102 |
| с. Родничное | 257 | 257 | 67 | 2 | 7 | 12 | 30 | 16 |
| с. Рыжковка | 74 | 74 | 23 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 |

Администрация Переволоцкого района ведет работу по важным направлениям в решении демографических проблем, таким как создание условий для закрепления специалистов на селе, сохранение социальной инфраструктуры (школы, клубы, учреждения здравоохранения, почтовые отделения, филиалы отделения сбербанка), создание новых и реконструкция действующих коммуникаций, транспортное сообщение между населенными пунктами, газификация сел, развитие физкультуры и спорта.

Учреждениями социальной защиты населения осуществляется государственная социальная поддержка в форме социальных выплат, организации социального обслуживания, предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также адресной материальной помощи малоимущим семьям.

Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства.

Кроме того, в Оренбургской области принят закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на региональный материнский капитал в размере порядка 105 тысяч рублей.

Таким образом, на перспективу можно предположить увеличение численности населения Кубанского сельсовета, учитывая вышеперечисленную государственную поддержку.

Используя имеющиеся сведения о численности населения Кубанского сельсовета, по ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Кубанского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,			где

Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому (определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения).

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Численность населения Кубанского сельсовета составит:

к 2023 году – 1574 чел.

к 2033 году – 1696 чел.

Таблица. Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав Кубанского сельсовета (оптимистический вариант), чел.

| Наименование населенного пункта | На 2023 г., чел. | На 2033 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| с. Кубанка | 1242 | 1358 |
| с. Родничное | 262 | 267 |
| с. Рыжковка | 70 | 71 |
| всего по МО Кубанский сельсовет | 1574 | 1696 |
| Общий прирост, чел. | 111 | 122 |

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Кубанского сельсовета:

к 2023 году – 1574 чел., общий прирост - 111 чел.;

к 2033 году – 1696 чел., общий прирост - 122 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

## 7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, и, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Состояние коммунальной инфраструктуры МО в значительной степени определяется результативностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за счет повышения комфортности условий проживания и предоставления качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Жилой фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания, относящиеся к жилым помещениям, вспомогательные помещения, как в жилых, так и нежилых строениях.

По данным администрации Кубанского сельсовета общая площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 г. составила 52536 м2, площадь ветхого и аварийного жилья отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении составляет 35,9 м2.

Таблица. Состояние жилого фонда МО Кубанский сельсовет на 01.01.2013 г.

| Показатели | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | Всего в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, м² | 47931 | 3685 | 920 | 52536 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, м² | - | - | - | - |

Ниже представлены данные о структурном распределении жилья по формам собственности в МО на начало 2013 года по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд (годовая), предоставленные администрацией МО.

Таблица. Структура жилья по формам собственности в МО Кубанский сельсовет на 01.01.2013 год, кв. м.

| Показатели | Ед. изм. | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО Кубанский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | м² | 47931 | 3685 | 920 | 52536 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд, так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах | м² | 47745 | 3685 | 920 | 52350 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | м² | 186 | - | - | 186 |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | м² | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что 99,65 % жилья сельсовета – это частное (индивидуально-обособленный жилой фонд, так называемый «частный сектор») и приватизированное жилье в многоквартирных домах; 0,35 % от общей площади жилья в сельсовете составляет муниципальное (неприватизированное) жилье.

Таблица. Структура жилого фонда по этажности в МО Кубанский сельсовет на 01.01.2013 год

| Жилые дома | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО Кубанский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | % | м² | % | м² | % | м² | % |
| 1-этажные | 47851 | 99,8 | 3583 | 97,2 | 902 | 100 | 52354 | 99,7 |
| 2-этажные | 80 | 0,2 | 102 | 2,8 | - | - | 182 | 0,3 |
| Всего | 47931 | 100 | 3685 | 100 | 902 | 100 | 52536 | 100 |

Из таблицы видно, что жилищный фонд Кубанского сельсовета состоит на 99,7 % из одноэтажных домов.

Таблица. Благоустройство жилого фонда в МО Кубанский сельсовет (по форме № 1-жилфонд годовая)

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с. Кубанка | с. Родничное | с. Рыжковка | МО Кубанский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 5% | - | - | 5% |
| Канализацией, % | - | - | - | - |
| Отоплением, % | - | - | - | - |
| газом (сетевым сжиженным), % | 80% | 90% |  |  |
| горячим водоснабжением, % | - | - | - | - |
| напольными электроплитами, % | - | - | - | - |

Таким образом, данные показатели указывают на недостаточно высокую степень инженерной обеспеченности жилого фонда Кубанского сельсовета. Из таблицы следует, что Кубанский сельсовет не обеспечен канализацией, центральным отоплением, практически отсутствует центральное водоснабжение.

Согласно СТП МО Переволоцкий район в настоящее время на территории района и, в частности, на территории МО Кубанский сельсовет действуют областные программы, направленные на обеспечение жителей жильем и повышением уровня благоустройства населенных пунктов:

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах»;

- Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»;

- Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011–2015 годы»;

- Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, на 2011–2015 годы»;

- Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области на 2011–2015 годы»;

- Областная целевая программа «Развитие производственной базы жилищного строительства на территории Оренбургской области»;

- Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области».

Основными мероприятиями указанных программ, финансируемых областным бюджетом, являются:

- строительство социального жилья;

- развитие производственной базы жилищного строительства;

- поддержка системы ипотечного кредитования;

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья для детей-сирот;

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья многодетными семьями;

- мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении жилья;

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

Для решения назревших проблем в части обеспечения населения коммунальными услугами в муниципальном образовании действуют следующие целевые программы:

- муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017  годы и на период до 2020 года» Переволоцкого района;

- районная программа «Обеспечение  жильём молодых семей в Переволоцком районе на 2011 – 2015 годы».

В рамках муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и  молодых специалистов;

- развитие сети общеобразовательных и дошкольных учреждений в сельской местности;

- развитие сети  учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности;

- развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

- развитие газификации в сельской местности;

- развитие водоснабжения в сельской местности;

- поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Выводы

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых, и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Социальное развитие села»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье или отсутствует, или занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития.

Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке. В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, доступно для экономически обеспеченной части населения. Поэтому в области необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается

- Для оценки реального состояния жилищного фонда – необходимо регулярное проведение его технического аудита.

- Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

- Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

- Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

- Сохранение и обновление жилищного фонда.

## Социальная сфера. Проблемы и направления развития

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги. При этом важны минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания в каждом населенном пункте невозможно по экономическим причинам.

Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания, удовлетворяющие нормативным показателям, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. При этом функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и рентабельностью этих объектов.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и утверждёнными постановлением Правительства Оренбургской области от 11.03.2008г. № 98- П».

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания МО в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

### Образование

Система образования поселения включает следующие учреждения:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка Переволоцкого района».  Адрес - 461288, с. Кубанка Переволоцкого района ул. Макаренко, д. 4.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с. Родничное Переволоцкого района». Адрес - 461288, с. Родничное Переволоцкого района ул. Родничная, д. 35.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кубанка Переволоцкого района». Адрес – 461288, Переволоцкий район с. Кубанка ул. Советская, д. 36.

Таблица. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Кубанский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
|  | с. Кубанка | ДДУ | 1 | 37 | 35 | 1972/2010 (кап. ремонт) |
|  |  | школа | 1 | 380 | 142 | 1972/2010 (кап. ремонт) |
|  | с. Родничное | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | 1 | 37 | 7 | 1990 |
|  | с. Рыжковка | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что на территории МО Кубанский сельсовет размещены: одна средняя общеобразовательная школа и один детский сад в селе Кубанка, одна начальная школа в селе Родничное.

Все общеобразовательные учреждения сельсовета имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации.

Село Кубанка

В средней общеобразовательной школе села Кубанка обучаются дети из следующих населенных пунктов: с. Кубанка, с. Родничное и с. Рыжковка. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом.

По состоянию на 01.09.2013 г. в школе обучается 142 учащихся. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. Обучение проводится в одну смену по 6- дневной учебной неделе.

Вместимость столовой 90 человек. Решается вопрос об организации 2-х разового горячего питания в школе.

Спортивная площадка и расположение школы позволяют проводить уроки на свежем воздухе.

Школа полностью укомплектована кадрами. В ОУ работает 21 педагог: средний возраст – 44 года, пенсионного возраста 2 человека. Основу педагогического коллектива составляют опытные педагоги: высшую квалификационную категорию имеют – 1 учитель (5 %), первую квалификационную категорию – 14 учителей (74 %), вторую – 1 (5 %), без категории — 3 учителя (11 %).

Школа функционирует с 1972 года, располагает пришкольным участком площадью 0,5 га, интернатом, спортзалом площадью 117 м², спортивной площадкой, оборудованной на 60 %, актовым залом на 80 мест, столовой на 90 мест, учебными мастерскими, музеем, библиотекой с общим количеством экземпляров 9063 (книжный фонд).

В 2008, 2009, 2010 гг. в школе проводились капитальные ремонты по снятию аварийности. Общее количество учебных кабинетов – 15. В компьютерном классе имеются: 11 компьютеров, локальная сеть, многофункциональный принтер, учебная медиатека.

Образовательное учреждение подключено к высокоскоростному Интернету. Двенадцать кабинетов оборудованы рабочим местом учителя, включающим мультимедийные проекторы, компьютеры с программным обеспечением, подключенными в локальную сеть с выходом в Интернет, а также имеются 6 компьютеров для работы педагогов и администрации, необходимое офисное оборудование.

В 2007 году школой получено оборудование для кабинетов физики, географии, русского языка, а также для кабинета биологии, учебных мастерских. В 2013 году получен кабинет химии с интерактивным оборудованием.

Воспитательная система школы ориентируется не только на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно – эстетической и природной среды, но и на взаимодействие с работающими на территории села Центром культуры и досуга, детской Школой Искусств, детским садом.

Село Родничное

Начальная школа села Родничное функционирует с 1990 года. Проект здания новой школы был задуман для детского сада и начальной школы.

Первоначально учебное заведение действовало как основная общеобразовательная школа села Родничное, но в сентябре 2012 она была реорганизована в начальную школу.

Материально-техническая база школы: 2 кабинета начальных классов, 1 кабинет информатики, оснащенный современной компьютерной техникой, спортивный зал, спортивная площадка во дворе школы, столовая на 16 посадочных мест, библиотека, 6 персональных компьютеров, мультимедийные проекторы.  Для школы выделена линия сети Интернет (скорость 256 Кбит/с).

В 2013-2014 учебном году в школе открыто 3 класса, 1 класс комплект. На 01.09.2013 год в школе обучаются 6 детей.

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами: работает 2 педагогических работника.

Все учащиеся 100 % охвачены горячим одноразовым питанием. В школах имеются оборудованные столовые, пищеблоки. Работают профессиональные повара.

В Кубанском сельсовете на базе Кубанской СОШ работает одно детское дошкольное учреждение, которое посещает 35 детей.

Частных образовательных учреждений на территории поселения нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне-профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Переволоцкий район и, в том числе, Кубанский сельсовет активно участвует в реализации национального проекта «Образование», в рамках которого выполнены следующие мероприятия:

- модернизация муниципальных систем дошкольного образования;

- поощрение лучших учителей;

- государственная поддержка талантливой молодежи - проведение конкурсов среди талантливой молодежи на соискание премии;

- развитие дистанционного образования детей-инвалидов;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- совершенствование организации школьного питания;

- развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании;

- оказание поддержки образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы.

Преимущества

- Проводится работа по лицензированию образовательной деятельности.

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения.

- Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных учреждениях МО.

- Участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ.

- Обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным доступом в Интернет.

- Охват горячим питанием учащихся составляет 100 %.

Выводы

Необходимо удовлетворение потребности населения в местах в детских садах и школах всех поселений с учетом транспортной доступности.

Школы Кубанского сельсовета загружена лишь на 37 %, т.е. не загружена на полную проектную мощность, поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена.

При планируемом росте населения на расчетный срок на территории МО Кубанский сельсовет учреждений дошкольного образования будет недостаточно.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется строительство детского сада на 90 мест в селе Кубанка.

Генеральным планом предлагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Необходима организация транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов, где отсутствуют школы и детские сады до ближайших административных центров.

### Дополнительное образование

В системе дополнительного образования стоит ряд задач: удовлетворение потребности населения в услугах учреждений системы дополнительного образования; повышение инвестиционной привлекательности сферы дополнительного образования детей; сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; повышение качества и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для всех категорий детей.

Одна из главных задач руководителя детского кружка заключается в развитии разнообразных способностей, а самое главное в выявлении этих способностей. Поэтому работа в детских коллективах ведется разносторонняя, опирающаяся на разные способности детей.

По данным администрации МО Кубанский сельсовет система дополнительного образования МО представлена следующими учреждениями.

Таблица. Перечень учреждений дополнительного образования Кубанского сельсовета Переволоцкого района (согласно официального сайта управления образования)

| Адрес | База (школа, СКД и т.д.) | Название кружка | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| село Кубанка, ул. Советская, д. 32 | СЦК и Д | театральный кружок 3 танцевальных группы детская вокальная группа взрослая вокальная группа духовой оркестр эстрадный оркестр дикселент | 320 |
| село Кубанка, ул. Советская, д. 32 | Музыкальная школа | струнный кружок фортепиано народный кружок духовой кружок эстрадный кружок художественный кружок | 113 |

Преимущества

- Наличие системы дополнительного образования.

- Большое количество разноплановых классов, групп, кружков.

Недостатки

- Низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования, т.к. СЦКиД в селе Кубанка требует капитального ремонта.

Выводы:

Всего в системе дополнительного образования занято 433 человека. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников, соответственно в МО Кубанский сельсовет эта цифра составляет 24 человека. Согласно официальным сайтам учреждений образования Кубанского сельсовета на территории МО проживает 183 ребенка школьного и дошкольного возраста. Из этого следует, что дети посещают не один, а несколько кружков, что говорит о хорошей вовлеченности в систему дополнительного образования.

При планируемом росте населения на расчетный срок на территории МО Кубанский сельсовет учреждений дополнительного образования будет достаточно.

### Культурно-просветительные учреждения

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. Развитие этой сферы обеспечивает не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их, что является одним из средств уменьшения оттока молодежи.

Потребности в сфере культуры и досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

По данным администрации Кубанского сельсовета в поселении находятся следующие учреждения культуры.

Таблица. Перечень учреждений культуры Кубанского сельсовета Переволоцкого  района

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Ед. изм. | Год ввода/ рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт | Мест/ед. хранения |  |
| с. Кубанка, ул. Советская, д. 32/1 | СЦКиД | 1 | 360 | 280 | мест | 1969 |
|  | Библиотека | 1 | 10 | 10 | Ед. хран 11440 | 1960/2013 |
| с. Родничное | ДК | - | - | - | мест |  |
|  | Библиотека | - | - | - | Ед. хран |  |
| с. Рыжковка | ДК | - | - | - | мест |  |
|  | Библиотека | - | - | - | Ед. хран |  |

Из таблицы следует, что на территории сельсовета для организации досуга населения действует один сельский Центр культуры и досуга в селе Кубанка, проектной мощностью 360 посадочных мест, фактическая загруженность которого составляет 280 мест, что соответствует 77,8 %. Здание СЦКиД эксплуатируется 44 года, поэтому требует капитального ремонта.

В муниципальном образовании имеется одна библиотека, загруженность которой составляет 100 %. Цель библиотек - организация библиотечного обслуживания населения. В 2013 году администрация МО провела капитальный ремонт сельской библиотеки в селе Кубанка.

Перспективное строительство объектов культуры не планируется; объектов, находящихся в стадии реконструкции на территории МО нет.

Кубанский СЦКД является центром культуры не только сельсовета, но и всего района. Здесь успешно работает множество творческих коллективов и групп: духовой оркестр, эстрадный оркестр, дикселент, 3 танцевальные группы («Фантазёры», «Непоседы», «Бриз»), театральная студия «Рампа», детская вокальная группа, взрослая вокальная группа, агитбригада. Некоторые коллективы имеют почетное звание народных.

На базе СЦКД работает национальный немецкий Центр народной культуры. Эстрадный оркестр Кубанского СЦКД (рук. Я.Пеннер-заслуженный работник культуры РФ) - неоднократный лауреат областных и международных фестивалей немецкой культуры. В 2011 году оркестр побывал в Германии в рамках программы «Презентация немцев Оренбуржья в Германии», где дал концерт для бывших соотечественников.

В канун 2012 года в Кубанском СЦКД впервые был проведен областной фестиваль джазовой музыки «Рождественские встречи», на который съехались коллективы из Оренбургского, Бузулукского и Новосергиевского районов.

В течение года все учреждения культуры организуют праздничные мероприятия по различной тематике, это и новогодние, рождественские праздники, вечера отдыха для молодежи «Татьянин день» и День влюбленных. Начало марта всегда ассоциируется с народным гулянием Масленицы и праздника 8 Марта. В июне в народе отмечается праздник Святой Троицы.

Согласно паспорту культурной жизни Переволоцкого района культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры организованы по разным направлениям: организация досуга аудитории разной возрастной категории, военно-патриотическое, нравственное воспитание, развлекательные, познавательные мероприятия на темы: пропаганда мира и, уважение к труду ветеранов, почетных жителей района.

В паспорте культурной жизни района приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры являются:

- ремонт и реконструкция учреждений культуры;

- приобретение оборудования и музыкальных инструментов, обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;

- пошив сценических костюмов для творческих коллективов и мягкого инвентаря;

- приобретение литературы, информационных материалов для библиотек;

- выполнение нормативов по их обеспечению специальным оборудованием и техническими средствами;

- обеспечение поддержки системы дополнительного художественного образования детей;

- внедрение в практику социально-культурной деятельности инновационных форм и методов работы.

Преимущества

- Наличие объектов культуры в муниципальном образовании.

- Наличие библиотеки в МО.

- Наличие большого количества творческих коллективов и групп в СЦКД селе Кубанка.

- В поселениях проводится культурно-массовые мероприятия.

- Реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

Недостатки

- Наличие объектов культуры в одном населенном пункте муниципального образования.

- Большой процент износа библиотечного фонда.

- Небольшой охват населения библиотечным обслуживанием.

- Необходимость капитального ремонта СЦКД в селе Кубанка.

- Низкая материально-техническая база учреждений культуры.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель учреждений культуры составляет на 1000 жителей – 300 мест. При планируемом росте населения на расчетный срок учреждений культуры будет недостаточно. Нормативная мощность по сельсовету составляет 509 мест.

Генеральным планом предлагается:

-реконструкция СЦКД в селе Кубанка с увеличением проектной мощности объекта до 420 мест;

-строительство сельского Дома культуры в селе Родничное на 90 посадочных мест.

Проектом предусматривается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

- пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

- улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры;

- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

- развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры современными  специальными автосредствами.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется капитальный ремонт СДК в селе Кубанка.

Согласно Схеме территориального планирования Переволоцкого района для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения, требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочия района и поселений в сфере культуры.

### Спортивные учреждения

Физическая культура и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как населения в целом, так и каждого отдельного человека, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

На территории Кубанского сельсовета по данным администрации МО единственным объектом физической культуры и спорта является спортивный зал «Средней общеобразовательной школы села Кубанка», который расположен по адресу: с. Кубанка, ул. Макаренко, д. 4.

Таблица. Обеспеченности учреждениями физической культуры Кубанского сельсовета (по данным администрации МО)

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Площадь, м2 | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кубанка | спортивный зал при школе | 1 | 162 | 1972/ 1999 |
| с. Родничное | - | - | - | - |
| с. Рыжковка | - | - | - | - |

На территории муниципального образования проводится активная работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у населения навыков здорового образа жизни.

На территории муниципального образования опорными видами спорта являются волейбол, баскетбол, легкая атлетика. В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница».

Основные направлениями в развитии физкультуры и спорта:

- дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района, организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- вовлечение жителей района в  систематические занятия физкультурой и спортом;

- создание благоприятных условий для деятельности коллективов физической культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом.

В настоящее время спортивных объектов, находящихся в стадии реконструкции на территории сельсовета нет.

Преимущества:

- Большое количество открытых спортивных площадок (пришкольные спортивные площадки, хоккейный корт, футбольное поле).

- Планирование администрацией МО строительства и уход за спортивными объектами.

Недостатки:

- низкая материально-техническая база учреждений физкультуры и спорта;

- низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель спортивных сооружений составляет на 1000 жителей – 80 м2 площади пола. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов физкультуры и спорта в сельсовете будет достаточно.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется строительство спортивного зала в селе Кубанка.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района в рамках Областной целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области на 2011–2015 годы», организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом.

Проектом планирует:

- капитальный ремонт футбольного поля в селе Кубанка;

- строительство теннисной площадки в селе Кубанка, которая будет располагаться за сельским Центром культуры и досуга.

### Учреждения здравоохранения

Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи населению.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией муниципального образования, для осуществления медицинского обслуживания населения в МО работают фельдшерско-акушерские пункты в селе Кубанка и в селе Родничное.

Таблица. Медицинские учреждения МО Кубанский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Кубанка | ФАП | 1 | 3 | 3 | 2008 |
| с. Родничное | ФАП | 1 | 1 | х | 2013 |
| с. Рыжковка | - | - | - | - | - |

х – данных нет

В двух населенных пунктах муниципального образования функционируют объекты здравоохранения.

По данным администрации на территории МО отсутствуют аптеки, обслуживающие население.  В сельсовете отсутствуют станция скорой помощи и медицинские учреждения узкого профиля (стоматология, женская консультация и т.д.).

В помещениях ФАП был произведен капитальный ремонт: в селе Кубанка – в 2008 году, в селе Родничное – в 2013 году.

В селе Рыжковка имеется здание ФАП, которое в настоящее время не действует. Администрация МО решает вопрос об удовлетворении потребности населения села в медицинском учреждении и открытии фельшерско-акушерского пункта на территории села Рыжковка.

В муниципальном образовании в полной мере реализуются мероприятия приоритетного национального проекта “Здоровье” по нескольким разделам:

- Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена.

- В поселении проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ инфицированных.

- Учреждения здравоохранения проводят иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

Преимущества

- Проводятся работы по улучшению предоставления медицинских услуг в сфере здравоохранения.

- Реализация национального проекта «Здоровье», а также областных целевых программ.

Недостатки

- Наличие объектов здравоохранения (ФАП) не во всех населенных пунктах.

- Отсутствие аптек на территории сельсовета.

- Низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения.

Выводы

Генеральным планом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и муниципальных целевых программ, с целью улучшению демографической ситуации и модернизации объектов здравоохранения. Предполагается участие в реализации мероприятий областных программ: Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 годы, «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др.

При планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно. При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующих зданий ФАП, с целью расширения площади и увеличения количества посещений в смену, а также размещение аптеки в селе Кубанка:

-село Кубанка нормативная потребность в ФАП – 50 посещений в смену;

-село Родничное нормативная потребность – 7 посещений в смену.

Главной задачей органов местного самоуправления МО является сохранение существующих объектов здравоохранения и обеспечение их материально-технической базы.

В Кубанском сельсовете необходимо обеспечить безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информации в рамках программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

### Предприятия общественного питания и торговли

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными   товарами.

По данным администрации МО Кубанский сельсовет на территории поселения действуют 5 объектов торговли. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Кубанского сельсовета

| п/п № | Название торгового объекта | Местонахождения | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин «Колосок» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 45 | 45 |
| 2 | магазин «Центр» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 2 | 50 |
| 3 | магазин «Золотая Нива» | с. Кубанка, ул. Клубниковская, д. 2 | 25 |
| 4 | магазин «Березка» | с. Кубанка, ул. Советская, д. 18 | 46 |
| 5 | магазин «Лира» | с. Кубанка, ул. Советская, д. 37 | 28 |
| Всего | 194 |

Объекты торговли осуществляют розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров.

Предприятий оптовой торговли на территории МО – нет.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков пос. Переволоцкий и г. Оренбурга.

На территории сельсовета объекты общественного питания отсутствуют.

В населенных пунктах МО кафе и ресторанов нет.

При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.

На территории области разработана и утверждена областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012–2014 годы», цель которой – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населений в товарах и слугах торговли.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Переволоцкий район до 2020 года предусматривает содействие предприятиям в продвижении товаров на региональном и российском рынке, организация участия в выставках, конференциях, торговых ярмарках.

Основные направления развития потребительского рынка района:

- формирование конкурентной среды на продовольственном рынке,

- поддержка местных товаропроизводителей,

- развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов,

- развитие и совершенствование сети общественного питания,

- расширение перечня оказываемых платных услуг населению,

- формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы услуг,

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через сельские Советы.

Преимущества:

- наличие объектов торговли.

Недостатки:

- отсутствие объектов общественного питания.

Выводы:

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 300 м2. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, общая требуемая потребность составит 314 м2.

Для удовлетворения потребительского спроса в Кубанском сельсовете необходимо со стороны администрации МО предпринять меры по стимулированию процесса появления новых торговых объектов и расширению торговых площадей.

В виду отсутствия объектов общественного питания на территории МО возникает необходимость в данных объектах с проектной мощностью 68 посадочных мест.

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа.

### Бытовое обслуживание

На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня, почта, ЖКХ и т.д.

Выводы:

Таким образом, в Кубанском сельсовете существует потребность в следующих объектах бытового обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 3,9 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 32 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 12 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 10 мест;

- Почта – 1 объект;

- Жилищно-эксплуатационная организация – 1 объект.

### Добровольная пожарная команда

На территории МО Кубанский сельсовет расположена добровольная пожарная команда (ДПК) по адресу село Кубанка, ул. Заводская, д. 35.

На вооружении ДПК имеется две единицы пожарной техники. Автомобили находятся на балансе администрации МО.  Количество личного состава – 10 человек. Радиус обслуживания - территория Кубанского сельсовета.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности». Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1 - 2 человека на территориях всех сельских поселений.

По данным администрации МО в настоящее время перспективного строительства или реконструкции объектов пожарной охраны не планируется.

Преимущества:

- наличие добровольной пожарной команды.

Выводы

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины. Сельсовет на весь срок генерального плана пожарными машинами обеспечен.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (порядка 20 км при скорости 60 км/час).

Произвести расчет времени прибытия первого подразделения пожарной команды к месту вызова в самую отдаленную точку МО не представляется возможным в силу многофакторности и сложности вычислений.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пожарных депо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

### Кладбища

На территории Кубанского сельсовета расположено 5 кладбищ: 3 открытых, общей площадью 1,141 га и 2 закрытых кладбища.

Открытые кладбища:

- в южной  части села Кубанка  – 0,669 га;

- на северо-восточной окраине села Родничное -  – 0,358 га;

- в северной части села Рыжковка  – 0,114 га.

Закрытые кладбища:

- в северо-восточной части села Кубанка;

- в западной части села Рыжковка.

Кладбища в селах Кубанка и Родничное заполнены на 80 %, поэтому требуется их расширение:

- в селе Родничное – увеличение площади до 1 га;

- в селе Кубанка – до 1,3 га.

Выводы:

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Кубанский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен, но необходимо учитывать тот факт, что кладбища в селе Кубанка и в селе Родничное практически заполнены, поэтому возникает необходимость в расширении кладбищ:

- в селе Родничное – увеличение площади до 1 га;

- в селе Кубанка – до 1,3 га.

### Свалка ТБО

Согласно картографическим данным на территории МО находится 1 свалка ТБО на расстоянии 2 км южнее села Кубанка. Объект не соответствует гигиеническим требованиям.

Таблица. Характеристика полигона ТБО Кубанского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во | Санкционированная, несанкционированная, полигон | Площадь, м2 | Организация, осуществляющая эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 км южнее села Кубанка | 1 | несанкционированная | 1250 м2 | администрация МО Кубанский сельсовет |

с. Кубанка

Состояние свалки ТБО: не удовлетворительное.

Направление: южнее населенного пункта.

Расстояние: 2 км.

Наименование ближайшего водного объекта: р. Большой Уран.

Год ввода в эксплуатацию: данных нет.

Площадь объекта: 1250 м2.

Вместимость: данных нет.

Методы очистки от ТБО в капитальной застройке и в частном секторе – вывоз наёмным транспортом.

Пользователем свалки ТБО является сельский совет, на территории которого она расположена.

Вывоз бытовых и пищевых отходов осуществляется специализированным автотранспортом МПП ЖКХ (контейнерная система) на свалку. Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территориях ферм и практически не вывозятся.

Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территориях личных подворий.

Сложившееся положение в МО обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

  - обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

  - решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

  - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

  - организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

  - обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Недостатки

- наличие несанкционированной свалки.

Выводы

Размещение самостоятельных объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО Кубанский сельсовет проектом не запланировано.

Свалку ТБО необходимо реконструировать в современный полигон ТБО, в соответствие СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Сложившееся положение в сельсовете обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п) в Переволоцком районе планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

СТП Переволоцкого района (утверждена решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199) планируется ликвидация несанкционированных свалок и организация усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО, в каждом поселении в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Кубанского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

### Яма Беккари

На территории МО Кубанский сельсовет имеется одна яма Беккари.

Яму Беккари необходимо эксплуатировать в соответствии с современным законодательством: она относятся к 1 классу опасности и имеет санитарно-защитную зону – 500 м.

Яма Беккари с. Кубанка

Дата введения в эксплуатацию – нет данных.

Сведения по падежу скота – сибиреязвенных захоронений нет.

Удаление от ближайшего населенного пункта – 2 км.

Направление – западнее с. Кубанка.

Техническая характеристика – данных нет.

Санитарное состояние – удовлетворительное.

Захоронение по видам животных – крупный рогатый скот.

Объем – 18 м3.

Описание местности – участок находится на возвышенном месте.

Направление стока осадков – северное.

Пользователи - жители, фермерские хозяйства с. Кубанка.

Соответствие ветеринарно-санитарным правилам с датой последнего освидетельствования – соответствует, 07.06.2007 г.

Таким образом, состояние ямы Беккари не в полной мере соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

Выводы

Необходимо привести имеющуюся яму Беккари в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесениями).

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

СТП Переволоцкого района (утверждена решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199) планируется закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100 % и организация скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями во всех поселениях.

Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Кубанский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/фактичес кая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность | Дефицит (-) на 2023 г./2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2013 г. – 1463 чел. | на 2023 г. – 1574 чел. | на 2033 г. - 1696 чел. |  |
| Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения |  | 37/35 | 40 | 58 | 63 | 68 | -26/-31 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 417/154 | 136 | 199 | 214 | 231 | +203/+186 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения образования | мест | 433 | 12 % от общего числа школьников | 24 | 26 | 28 | +407/+405 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 4/4 | 36 | 53 | 57 | 61 | -53/-57 |
| 2.2 | Аптеки | объект | отсутствует | 1 | 1 | 1 | 1 | -1/-1 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 360/280 | 300 | 439 | 472 | 509 | -112/-149 |
| 3.2 | Библиотеки | единиц хранения | 114440 | 6000-7500 | 8778 / 10241 | 9444 / 11018 | 10176 / 11872 | +3518/+4372 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4.1 | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | 162 | 80 | 117 | 126 | 136 | +36/+26 |
| Предприятия общественного питания и торговли |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 194 | 300 | 439 | 472 | 508 | -278/-314 |
| 5.2 | Кафе, общедоступные столовые, рестораны | Посадочных мест | отсутствуют | 40 | 59 | 63 | 68 | -63/-68 |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| 6.1 | Химчистка | кг белья в смену | отсутствует | 2,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | - |
| 6.2 | Прачечная | кг белья в смену | отсутствует | 20 | 29 | 31 | 32 | - |
| 6.3 | Баня | помывочных мест | отсутствует | 7 | 10 | 11 | 12 | - |
| 6.4 | Отделение связи | объект | отсутствует | 1 на 0,5-6,0 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 6.5 | Гостиница | мест | отсутствует | 6 | 9 | 9 | 10 | - |
| 6.6 | Пожарное депо | пожарных автомобилей | 2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +1,4/+1,3 |
| 6.7 | Кладбище | га | 1,479 | 0,24 | 0,351 | 0,378 | 0,407 | +1,101/ +1,072 |
| 6.8 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | отсутствует | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |

### Выводы

Анализируя социальную сферу МО Кубанский сельсовет, можно сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах развития поселения.

Положительные стороны:

- проводится работа по лицензированию образовательной деятельности;

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения;

- высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных учреждений МО;

- участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

- обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным доступом в Интернет;

- охват горячим питанием учащихся составляет 100 %;

- наличие системы дополнительного образования;

- большое количество  творческих коллективов и групп в СЦКД села Кубанка;

- наличие библиотеки в МО;

- в поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий;

- большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

- проводятся работы по улучшению предоставления медицинских услуг в сфере здравоохранения;

- реализация национального проекта «Здоровье», а также областных целевых программ;

- большое количество открытых спортивных площадок в МО (пришкольные спортивные площадки, хоккейный корт, футбольное поле);

- планирование администрацией МО строительства и уход за спортивными  объектами;

- наличие объектов торговли;

- наличие добровольной пожарной команды;

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области МО Кубанский сельсовет в полной мере не обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы.

Отрицательные стороны:

- низкий процент загруженности ОУ;

- низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования;

- необходимость капитального ремонта объектов культуры в селе Кубанка;

- наличие объектов культуры в одном населенном пункте муниципального образования;

- большой процент износа библиотечного фонда;

- небольшой охват населения библиотечным обслуживанием;

- низкая материально-техническая база учреждений культуры;

- низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- отсутствие объектов общедоступного питания (столовой);

- низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- наличие объектов здравоохранения (ФАП) не во всех населенных пунктах;

- отсутствие аптек на территории сельсовета;

- отсутствует предприятий бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки и т.д.);

- наличие несанкционированных свалок;

- яма Беккари  не соответствует гигиеническим требованиям.

С учетом проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы, настоящим генеральным планом предлагается удовлетворить потребность населения в объектах социальной инфраструктуры за счет строительства или реконструкции данных объектов на территории поселения. Месторасположение выбранных объектов будет описано в соответствующем разделе.

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 8.1. Современная градостроительная ситуация

Муниципальное образование Кубанский сельсовет расположен в северной части Переволоцкого района, в центральной части Оренбургской области, в зоне 1,5 – 2 часовой транспортной доступности от областного центра. Сельсовет территориально разделен на две части и граничит на севере с Александровским районом, на востоке – со Степановским сельсоветом Переволоцкого района, на юге – с Сеннинским сельсоветом Переволоцкого района, на западе – с Преторийским и Кичкасским сельсоветами Переволоцкого района.

Численность населения сельсовета составляет 1463 человека.

Площадь муниципального образования Кубанский сельсовет составляет 10369 га.

В состав муниципального образования Кубанский сельсовет входят следующие населенные пункты – с. Кубанка, с. Родничное, с. Рыжковка.

Административно-хозяйственным центром является с. Кубанка, расположенное в 60 км от районного центра – пос. Переволоцкий, в 135 км от областного центра – г. Оренбург.

Кубанский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, развито мясомолочное скотоводство. Район специализируется на производстве и переработке зерна, молока и мяса. Главные зерновые культуры - яровая пшеница, яровой ячмень и озимая рожь. Значительная площадь занята под кормовые культуры.

Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е.  в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

Южная часть территории МО Кубанский сельсовет находится в зоне второго пояса Оренбургской агломерации, внешние границы которого принимаются в пределах 1-1,5 часовой (60-80 км) транспортной доступности от центра города Оренбурга.

Согласно СТП Переволоцкого района Кубанский сельсовет расположен на пересечении основных планировочных осей района на территории активного экономического освоения; территория сельсовета является перспективной для развития производства и разработки месторождений полезных ископаемых.

- Рисунок. Существующая планировочная структура МО Кубанский сельсовет

На территории МО Кубанский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. «Переволоцк» Южно-Уральской железной дороги расположена в 60 км от села Кубанка.

Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга, который находится на расстоянии порядка 135 км.

Наличие значимых автомобильных направлений, формирующих главные планировочные оси, важные для экономического развития области: на территории Кубанского сельсовета расположена автомобильная дорога регионального значения Переволоцкий – Кичкасс.

Основная роль во внешних связях МО Кубанский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Зонирование населенных пунктов МО на момент подготовки генерального плана сложилось: общественная зона, как правило, находится в центре села, взаимное размещение жилой и производственной зон отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

## 8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов (предложения по территориальному планированию)

- Определяющую роль в формировании населенных пунктов Кубанского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Кубанского сельсовета относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории населенных пунктов являются улицы и площади. Они занимают свыше 20 % их территории. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.

- Важную градостроительную роль играют площади: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные. Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам.

- В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы. В этом случае площадь организуется на каком-либо ее отрезке простым отступом зданий от красных линий улицы. Таким образом, проезжая часть улицы либо отграничивает площадь с одной стороны, либо разрезает площадь на две части.

- Тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц. Площадь в этом случае примыкает к улице одной стороной, а главное здание центра замыкает перспективу улицы, которая заканчивается перед ним.

- Угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более обширного по размерам. Главная площадь в этом случае занимает переднюю часть сектора, ограниченную с двух сторон улицами, наиболее значимыми в структуре поселения.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Кубанский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- -реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- -усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- -размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- -создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- -развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом определены переувлажненные территории, что является одним из планировочных ограничений для застройки.

- Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в рекреационных целях.

- По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3 %. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3 %, считаются условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых солнечных лучей.

- Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от строительства на таком участке следует отказаться.

- Территориальный ресурс при выполнении функционального зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на которых частично наблюдаются указанные ограничения.

- Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание рассчитывается не только на местное население.

- На выбор планировочной структуры кроме величины населенного пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. Организация связи между ними и положение общественного центра в этой системе имеют решающую роль.

- При определении габаритов зоны производственного использования учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений.

- Село Кубанка

- Территория села – административно-хозяйственного центра сельсовета – имеет вытянутую вдоль поймы реки Большой Уран конфигурацию и ограничена:

- - на северо-востоке поймой реки Большой Уран;

- - на юго-востоке подъездными автодорогами;

- - на юго-западе СЗЗ скотомогильника и свалки;

- - на северо-западе подъездной автодорогой.

- В представленном генеральном плане даны предложения по установлению границ села, функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры на срок 20 лет.

- Рисунок. Функциональное зонирование территории села Кубанка

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль створа северо-западного края застройки села ортогонально улицам, далее на юго-восток по левому берегу реки Большой Уран, далее параллельно начальному участку границы поворот на юго-запад, затем под прямым углом поворот в сторону АЗС, в районе АЗС поворот на юго-запад под углом 90 градусов и на северо-запад под прямым углом (граница окаймляет территорию АЗС), затем опять под прямым углом поворот на юго-запад вдоль автодороги, потом ортогональный поворот на северо-запад, в районе центральной части села небольшой участок границы с поворотом на северо-восток, и далее опять поворот и граница продолжается на северо-запад, до замыкания на своем начале на северо-западном крае села.

- Площадь села Кубанка в предлагаемых границах 287,5 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в южном направлении, общей площадью 12 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках общей площадью 12 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 200 человек.

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям и желающим переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и   занимает территорию 8,5 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки. Общая площадь рекреационной зоны 18,8 га.

- Действующие кладбища находятся в северо-восточной и юго-западной частях села, образуя зоны специального назначения. В границах села площадь зоны специального назначения – 6,8 га.

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в основном в северной и юго-западной частях населенного пункта. Производственной зоной в границах села занята 91 га.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села занимает площадь 5,6 га, в ней размещена автозаправка.

- Проблемы обеспечения связей внутри села решаются усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Село Родничное

- Рисунок. Функциональное зонирование села Родничное

- Территория села имеет линейную конфигурацию, вытянутую с юго-запада на северо-восток.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта по периметру застройки, в форме прямоугольника, с длинными сторонами параллельными улице села. В западной и восточной частях граница проходит по контуру памятника природы регионального значения «Урочище Сипай» - овраг Родничный, земель Гослесфонда, а также территории кладбища.

- Площадь села Родничное в предлагаемых границах 80,5 га.

- Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой зоны, общей площадью 10 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 170 человек.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 2.8 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

Кладбище расположено на северо-востоке села и образует зону специального назначения площадью 2,6 га в границах села.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает площадь 1,3 га.

- Село Рыжковка

- Территория села имеет не компактную конфигурацию, сложившуюся в пойме ручья.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) от створа западного края застройки ортогонально по отношению к ведущей к ней улице по направлению на северо-восток до правого берега реки Гусиха, далее вдоль берега на юго-восток. Юго-восточнее створа кладбища граница пересекает русло и продолжается на северо-восток, пересекает подъездную автодорогу и под прямым углом поворачивает на юго-восток в створе с кладбищем на севере села, огибает кладбище, поворачивая на юго-запад, и по створу подъездной автодороги продолжается на юго-восток, повернув под углом 90 градусов. В створе с восточным краем застройки также под прямым углом поворачивает на юго-запад, доходит до русла реки и продолжается вдоль ее левого берега на запад, до пересечения с улицей, где поворачивает вдоль нее на юго-запад, продолжается до застройки, окаймляет ее, поворачивая на юго-восток, под прямым углом на юго-запад и также под прямым углом на северо-запад, далее тоже под углами 90 градусов на юго-запад и на северо-запад до русла ручья – притока реки Гусиха, продолжается по правому берегу ручья на северо-восток, затем в створе со своим началом ортогонально по отношению к нему поворачивает на северо-запад, окаймляет кладбище на юго-западе села и замыкается на своем начале.

- Рисунок. Функциональное зонирование села Рыжковка

- Площадь села Рыжковка в предлагаемых границах 173,4 га.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 6,5 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 110 человек. Зона рекреационного использования в пойме реки и ручья 44,5 га.

- Производственная зона занимает на севере села 22,4 га. Зона специального назначения (кладбища в границах села) 5,4 га. Площадь территории зоны с/х использования в границах населенного пункта 56,8 га.

## 8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т. ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- Рисунок. Функциональное зонирование территории МО Кубанский сельсовет

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м. кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- -освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- -ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Кубанском сельсовете запланировано 140 участков по 15 соток для расселения 480 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человек на 1 га (средний состав семьи 3,5 человека).

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны:

- капитальный ремонт СЦДК в с. Кубанка и реконструкция с увеличением проектной мощности до 420 мест;

- строительство сельского Дома культуры в селе Родничное на 90 посадочных мест;

- реконструкция здания  ФАП с. Кубанка с увеличением проектной мощности в 50 посещений в смену и размещением аптеки;

- реконструкция здания  ФАП с. Родничное с увеличением проектной мощности в 7 посещений в смену и размещением аптеки;

- строительство здания спортзала в с. Кубанка в соответствии с СТП Переволоцкого района, теннисной площадки за сельским Центром культуры и досуга, капремонт футбольного поля;

- строительство детского сада на 90 мест в селе Кубанка.

- Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения:

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов;

- строительство базы отдыха в селе Рыжковка.

- Производственная зона

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Производственная зона в границах МО планируется площадью 100,4 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

Согласно Схемы территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется организация инвестиционной площадки в селе Кубанка для развития производства в Переволоцком районе.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений. Инженерно-транспортная зона в границах населенных пунктов МО планируется площадью 6,8 га.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 планируется:

- строительство станций ТО и АЗС автотранспорта  в  селе Кубанка.

- строительство межпоселкового газопровода к селе Рыжковка.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений.

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

- Зона специального назначения

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения:

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- - расширение кладбищ в с. Родничное – до 1 га, в с. Кубанка – до 1,3 га;

- схемой территориального планирования муниципального образования Переволоцкий район, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 для объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов предлагается закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100 % и организация вблизи них скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями, ликвидация несанкционированных свалок и организация  усовершенствованных полигонов ТБО, или участков компостирования ТБО,  в каждом населенном пункте;

- генеральным планом предлагается свалку ТБО реконструировать в   полигон ТБО;

- привести имеющуюся яму Беккари в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- схемой территориального планирования Оренбургской области планируется в Переволоцком районе строительство мусоронакопительного пункта; строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в каждом районном центре на базе центральных районных больниц.

- Зона земель лесного фонда

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

- Зона земель водного фонда

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

# ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура Кубанского сельсовета представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведении сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности дорог, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

### Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Кубанский сельсовет находится в Переволоцком районе Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Переволоцкий район расположен в центральной части Оренбургской области, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и граничит: на севере с Александровским районом, на востоке с Оренбургским, Сакмарским, Октябрьским районами, на юге с Илекским районом, на западе с Новосергиевским районом. Территория района представляет собой неправильный многоугольник, вытянутый с севера на юг.

Все крупные населенные пункты района соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по району составляет 131,4 км на 1000 кв. км территории. Все дороги находятся в государственной собственности.

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды.

Согласно СТП Переволоцкого района Кубанский сельсовет расположен на пересечении основных планировочных осей района на территории активного экономического освоения; территория сельсовета является перспективной для развития производства и разработки месторождений полезных ископаемых.

На территории сельсовета автомобильные федеральные дороги отсутствуют.

Внешние транспортные связи МО осуществляются только по автомобильным дорогам. Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по автомобильным дорогам местного значения.

Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, проходящих по территории Кубанского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 ОП РЗ 53К-2312000 | Переволоцкий - Кичкасс | 60,0 | 60,0 | 2 | III |
| 53 ОП МЗ 53Н-2305000 | Кубанка - Родничное | 5,0 | 5,0 | 1 | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-2306000 | Кубанка - Степановка | 3,0 | 3,0 |  | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-2312150 | Подъезд к с. Рыжковка от а/д Переволоцкий - Кичкасс | 8,0 | - | 1 | - |
| Всего | 76,0 | 68,0 | 7 | - |

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м., ширина обочины - 2,5 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м, ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины а/д - 0,5 м.

Самой протяженной автомобильной дорогой МО является автодорога Переволоцкий - Кичкасс. Это объясняется тем, что эта дорога регионального значения проходит от административного центра района вдоль всей западной границы южной части сельсовета и по территории северной части сельсовета до села Кубанка. Дорога имеет асфальтовое покрытие и полностью удовлетворяет существующие потребности муниципального образования в автомобильном сообщении, низкая интенсивность которого объясняется тем, что главная транспортная артерия Центрального Оренбуржья сформировалась южнее и проходит в широтном направлении через районный центр пос. Переволоцкий.

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии.

Автомобильные дороги местного значения на балансе муниципального образования не стоят. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 267-п от 19.04.2010г.  «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области» дороги общего пользования местного значения переданы в государственную собственность Оренбургской области.

Содержание региональных автомобильных дорог МО осуществляется Переволоцким ДУ, а содержание поселковых дорог - администрацией сельсовета.

Перевозками грузов занимаются сельскохозяйственные, промышленные предприятия и субъекты малого предпринимательства.

В сельсовете имеется АЗС «Атлант Плюс» общего пользования, на въезде в село Кубанка. Автовокзал, стоянки, авторемонтные мастерские на территории муниципального образования отсутствуют.

Согласно данным Перечня автомобильных дорог, приведенного выше, на территории МО имеются 3 моста:

- в селе Кубанка через реку Большой Уран по а/д Кубанка - Родничное;

- через реку Гусиха по а/д Переволоцкий – Кичкасс  перед подъездом к селу Рыжковка;

- в селе Рыжковка через реку Гусиха  по а/д подъезд к селу Рыжковка от а/д  Переволоцкий – Кичкасс.

Мосты находится в удовлетворительном состоянии, их габариты соответствует параметрам проезжей части основной дороги.

Планов перспективного развития дорожно-транспортной сети и строительства объектов транспорта в МО нет.

Экономико-географическое положение Кубанского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования

Согласно Стратегии Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года на территории МО Переволоцкий район планируется - строительство автомобильных дорог с твердым покрытием.

### Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования Кубанский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. «Переволоцк» Южно-Уральской железной дороги, расположенна в 60 км от села Кубанка.

### Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт города Оренбурга, который находится на расстоянии порядка 135 км.

### Пассажирское сообщение

Согласно СТП Переволоцкого района пассажирские перевозки в районе осуществляются муниципальным автотранспортом, транспортом предприятий и организаций и транспортом индивидуальных предпринимателей. В районный реестр регулярных автобусных маршрутов внесено 8 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих междугородние (внутриобластные) пассажирские перевозки, 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих пригородные перевозки и один индивидуальный предприниматель осуществляет внутрипоселковые пассажирские перевозки. Кроме того, междугородние перевозки осуществляются ООО «Парнас».

МУП «Переволоцкое АТП» выполняет пассажирские междугородние, пригородные и внутрипоселковые перевозки.

Грузовые перевозки в районе осуществляются транспортом предприятий и организаций.

Таблица. Маршруты и расписания движения автобусных внутримуниципальных маршрутов Переволоцкого района на территории Кубанского сельсовета

| Маршрут | Протяженность, км | Время отправления | Время прибытия | Дни следования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Переволоцкий – с. Кичкасс | 69 | 12:00 | 14:00 | ежедневно |
| с.Степановка – пос.Переволоцкий | 99 | 6:30 7:00 | 13:30 14:30 | 1-6 дни |

Как видно из таблицы не все населенные пункты охвачены автобусным сообщением, кроме того поездки осуществляются не ежедневно. В частности не задействованы автобусными маршрутами село Родничное и село Рыжковка.

### Улично – дорожная сеть

Ко всем населенным пунктам муниципального образования имеются подъездные дороги с твердым покрытием.

Общая протяженность уличной сети МО Кубанский сельсовет составляет 7189 м.  Ширина улиц – 4-7 метров. Тротуаров для пешеходов нет. Автобусное сообщение внутри населенных пунктов отсутствует. Оборудованные остановочные пункты общественного транспорта имеются во всех населенных пунктах сельсовета. Охват уличным освещением составляет 100 %.

В летний период на территории МО осуществляется работа по благоустройству внутрепоселковых дорог, грейдерование и отсыпка дорожного полотна, обкосы обочин дорог.

Выводы

Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199  планируется:

- строительство станций ТО и АЗС автотранспорта  в  селе Кубанка;

- развитие сети автобусного сообщения с вовлечением населенных пунктов с численностью населения более 50 человек, в частности не задействованы автобусными маршрутами следующие населенные пункты: с. Родничное, с. Рыжковка; обновление и приобретение дополнительных муниципальных транспортных  средств.

Генеральным планом предлагается:

- реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- предусмотреть на территории МО зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

# 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно данным Паспорта территории Кубанского сельсовета неблагоприятные физико-геологические явления (сейсмологические события, обвалы, сели, оползни, лавины и другое), а также риски затопления жилых домов для территории муниципального образования не характерны.

Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа.

# 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

МО Переволоцкий район расположен в III - А климатическом районе, для которого характерны все черты резко выраженного континентального материкового климата. Климат района резко-континентальный с холодной, часто малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы, происходящей в северном полушарии.

Вся  территория Кубанского сельсовета в частности, занимает наиболее приподнятую часть Общего Сырта и представляет собой систему увалов. Рельеф территории представляет собой равнину, полого снижающуюся на юго-запад и юг. Абсолютные высоты водоразделов имеют отметки 250-300 м и возвышаются над поймами рек от 100 до 150 м. Из-за значительных колебаний рельефа местность кажется сильно расчлененной.

В целом рельеф территории характеризуется значительной сложностью.

Кубанский сельсовет расположен в степной зоне, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных степей, в условиях несколько пониженного увлажнения. В здешних степях разнотравье и злаки делят первенство в степном травостое. Разнотравье отличается богатым видовым разнообразием, которое достигает 65-70 видов на 1 га.

Злаки представлены преимущественно плотно-дерновинными и корневищными видами: ковылем Залесского, тырсой, типчаком, тонконогом стройным, тимофеевкой степной, пыреем и другими. Богато представлены в этом степном растительном сообществе бобовые растения (вика тонколистная, вязель, донник, люцерна жёлтая, солодка, эспарцет).

В этой необыкновенной по красоте степи очень много лекарственных, медоносных, эфирномасличных и кормовых растений. В лощинах и балках произрастает барбарис, боярышник, тёрн, шиповник.

Климатические условия благоприятны для произрастания лесной растительности. Древесная растительность на территории МО встречается в виде небольших рощ и расположена по более увлажненным местам – это поймы рек Гусиха и Сенная, урочище Сипай, урочище Синицын лес. Из древесных пород здесь встречаются береза, дуб черенчатый, осина, клен, вяз.

В муниципальном образовании Кубанский сельсовет имеются зеленые насаждения на участках школ. Основной зеленью можно считать фруктовые сады индивидуальных застроек.

В весенне-летний период проводится озеленение населенных пунктов. Финансирование по проведению мероприятий по озеленению населенных пунктов выделяется из местного бюджета по статье благоустройство.

В озеленении улиц заинтересованы местные жители, которые выращивают цветы около своих дворов.

Проектное решение

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением муниципального образования Кубанский сельсовет, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и  новых планировочных массивов.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения поселения, которая имеет  важное  значение в формировании архитектурного облика,  способствует  улучшению микроклимата, очищает  воздух от пыли и  помогает в борьбе с шумами.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района является одним из основных показателей благоустроенности, так как зеленые насаждения обеспечивают комфортные условия жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается в основном из-за включения в территории населённых пунктов пойм рек, а также в результате организации новых объектов общего пользования на свободных территориях и на базе существующих насаждений. Все существующие озелененные территории сохраняются, дополнительно благоустраиваются.

Систему озелененных территорий общего пользования должны дополнять озелененные территории ограниченного пользования, т.е. зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, стадионов, насаждения на участках индивидуальных жилых домов. Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных территорий следует принимать в соответствии с требованиями, установленными Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

# 12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Для оценки потребности МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения сельсовета:

# к 2033 году –1696 чел.

### 12.1. Водоснабжение

# Существующее положение

Село Кубанка имеет централизованную систему водоснабжения. Села Родничное и Рыжковка центрального водоснабжения не имеют. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети, в количестве 4-х штук. Жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках. На сетях установлено 2 пожарных гидранта. Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор села Кубанка состоит из 2-х скважин и 2-х водонапорных башен емкостью 30 м3. Загруженность оборудования водозабора составляет: зимой – 55,0 %; летом – 100 %. Протяженность водопроводной сети составляет 1,9 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 60 %.

Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют. Поливочных водопроводов в селах нет.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод в селах объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

-нет центрального водоснабжения в селе Родничное;

-ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

-водопроводная сеть закольцована не полностью;

-высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

-не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

-отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопровод (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектные предложения

Дополнительная потребность в воде для новой застройки в расчетный период составит 8,784 тыс. м3/год. Мощность системы водоснабжения, учитывая ее не полную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-проведение разведки подземных вод в районе размещения села Родничное;

-строительство водозабора и новых систем централизованного водоснабжения в селе Родничное с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения по отдельному проекту;

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

### 12.2. Водоотведение

# Существующее положение

Центральной канализации в сёлах Кубанского сельсовета нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается оснащение системами центральной канализации, развивающиеся населенные пункты с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающая проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе Кубанка и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

-в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

### 12.3. Газоснабжение

# Существующее положение

Газоснабжение МО Кубанский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через АГРС.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя. Всего на территории установлено 4 газораспределительных устройства. Протяженность газовых сетей составляет 35,73 км в том числе – высокого давления 19,48 км, низкого давления 16,25 км.

Село Рыжковка не газифицировано.

Проектные предложения

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять 242170 м3/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников газоснабжения.

Схемой территориального планирования муниципального образования Переволоцкий район, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 запланировано строительство межпоселкового газопровода к с. Рыжковка.

### 12.4. Теплоснабжение

# Существующее положение

Центральное теплоснабжение Кубанского сельсовета осуществляется от 1-ой котельной, работающей на природном газе. Располагается котельная в центре села Кубанка и обслуживает школу, детский сад, ДК. Общая протяженность тепловых сетей составляет 125 метров. Жилые дома отапливаются от АОГВ.

Проектные предложения

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующей котельной с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

### 12.5. Электроснабжение

# Существующее положение

Электроснабжение МО Кубанский сельсовет осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Кичкасс» и подстанции 35/10 кВ «Сенная» по линиям 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 19 ТП с общей установленной мощностью 2029 кВА.  Загруженность составляет 60 %. Протяженность электрических сетей 11,93 км. Общий износ электрических сетей 50 %.

Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей и оборудования осуществляют ПО «СЭС» филиала ОАО МРСК Волги-Оренбургэнерго Переволоцкий РЭС.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Проектные предложения

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит –115900 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

-ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

-биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

### 12.6. Средства связи

# Существующее положение

Кубанский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Поставщик стационарной телефонной связи Кувандыкский РУС. Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

Телефонная плотность составляет 16 телефонов на 100 человек. По прогнозу социально-экономического развития в 2010-2012 годах наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». На территории сельсовета устойчиво принимают 8 программ центрального телевидения.

Проектные предложения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

# 13. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация захламленных участков;

- Эксплуатация полигона ТБО и скотомогильников в соответствии с современным законодательством;

- Развитие зеленых насаждений;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Переволоцком районе в целом благоприятная. На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах», целью которой является – оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Задачи программы: снижение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, усиление системы мониторинга, выполнение научно-исследовательских работ, пропаганда экологических знаний.

# Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды могут являться стационарные и передвижные источники:

- К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства и др.;

- К передвижным – транспорт.

# Атмосферный воздух

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и передвижных источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т. ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

# Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Кубанского сельсовет

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кубанский сельсовет (вне границ населенных пунктов) |
| 1. | Свалка ТБО | I | 1000 |
| 2. | Нефтяные скважины | I | 1000 |
| 3. | Скотомогильник (яма Беккари) | II | 500 |
| с. Кубанка |
| 1. | ООО «Золотая Нива» | III | 300 |
| 2. | КФХ «Кочкин» | III | 300 |
| 3. | Машинный двор | III | 300 |
| 4. | АЗС | IV | 100 |
| 5. | КФХ «Станогин» | IV | 100 |
| 6. | КФХ «Дистанов» | IV | 100 |
| 7. | Мехток | IV | 100 |
| 8. | Зерносклад | V | 50 |
| 9. | Кладбище (2) | V | 50 |
| с. Рыжковка |
| 1. | КФХ «Ляху» | III | 300 |
| 2. | Кладбище (2) | V | 50 |
| с. Родничное |
| 1. | КФХ «Родничное» | V | 50 |
| 2. | Кладбище | V | 50 |

На территории МО Кубанский сельсовет прослеживается ряд нарушений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жилая застройка попадает в СЗЗ от следующих объектов:

- с. Кубанка – ООО «Золотая Нива» (ООО «Золотая Нива» предлагается перебазировать в промышленную зону (территориальные ресурсы определены генеральным планом)).

- с. Родничное – нефтяные скважины (необходимо ужесточить требования к данным объектам по организации санитарно-защитных зон, разработать проекты сокращения СЗЗ или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет предприятия).

# Поверхностные и питьевые воды

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- Отсутствие зон санитарной охраны водоисточников;

- Несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством);

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (в с. Кубанка жилые застройки расположены в водоохраной зоне от р. Большой Уран);

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений;

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления");

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

# Почва

На территории Кубанского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений.

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Кубанском сельсовете. Существующую свалку ТБО необходимо реконструировать в современный полигон ТБО, в соответствие СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СТП Переволоцкого района (утверждена решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199) планируется ликвидация несанкционированных свалок и организация усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО, в каждом поселении в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При эксплуатации существующих и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать требования «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

# Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

# Санитарная очистка

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др.

# Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного газа, одного из самых сильных парниковых газов.

Полигон твердых бытовых отходов - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

На территории Кубанского сельсовета имеется свалка ТБО, которая расположена на не отведенной для размещения отходов территории, является несанкционированной и не отвечает действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» существуют следующие гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов:

- Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам;

- На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами;

- Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу;

- Устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов и т.д.

Таблица. Перечень свалок ТБО Кубанского сельсовета

| Населенный пункт | Кол-во | Санкц./несанкц | Организация, осуществляющая эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кубанка | 1 | несанкц. | администрация МО Кубанский сельсовет |

Проектная документация на данный объект отсутствует. Свалку ТБО необходимо реконструировать в современный полигон ТБО, в соответствие СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Сложившееся положение в сельсовете обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей.

Объектами санитарной очистки Кубанского сельсовета являются: придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

При разработке проектов планировки населённых пунктов следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах необходимо определить специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п) в Переволоцком районе планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

СТП Переволоцкого района (утверждена решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199) планируется ликвидация несанкционированных свалок и организация усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО, в каждом поселении в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Кубанского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999 года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

# Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т. ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

На территории МО Кубанский сельсовет имеется яма Беккари. По информации, предоставленной ГБУ «Переволоцкое райуправление» яма Беккари не соответствуют «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Таблица. Информация о скотомогильниках, согласно ветеринарно-санитарным карточкам

| Показатели | Описание |
| --- | --- |
| с. Кубанка (карточка № 17 «А») |
| Описание местности | Находится на холме, почва – суглинистая, глубина залегания грунтовых вод – 30 м. |
| Пользователи | Жители с. Кубанка |
| Площадь скотомогильника | 50 м2 |
| Ограждение скотомогильника | Имеется |
| Вид захоронения | Яма Беккари |
| Дата введения в эксплуатацию | 1975 год |
| Соответствие санитарным нормам | Не соответствует |

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ. Принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства Оренбургской области.

СТП Переволоцкого района (утверждена решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199) планируется закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100 % и организация скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями во всех поселениях.

# Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Животноводство сопровождается образованием большого количества твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

# Медицинские отходы

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов:

- сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток;

- одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

- накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц.

СТП Оренбургской области (утверждена Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.11 г. № 579-п) планируется строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в каждом районном центре на базе центральных районных больниц.

# 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В МО Кубанский сельсовет, как и в районе в целом, наибольшую вероятность возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

  - природного характера - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения природного источника опасности, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

  - техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

## Опасные ЧС природного характера

Для МО Кубанский сельсовет в список потенциально опасных природных ЧС можно внести: ураганный ветер (включая порывы), сильный ливень, крупный град, гололедно-изморозевые отложения на проводах, поздние и ранние заморозки (в июне, сентябре), подтопление. В летний период одним из возможных опасных природных явлений может быть выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающим посевы сельскохозяйственных культур и наносящим значительный материальный ущерб жилому сектору и объектам экономики. К природным ЧС, носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Таблица. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно паспорту безопасности МО Кубанский сельсовет на территории сельского поселения:

- риски возникновения неблагоприятных сейсмологических событий не характерны;

- риски возникновения селей и оползней не характерны;

- риски подтопления (затопления) - не характерны.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Кубанский сельсовет являются

- Метеорологические явления:

- град с диаметром частиц более 5 мм,

- гололёд с диаметром отложений более 200 мм,

- сильные снегопады с заносами, морозы, метели,

- жара,

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны),

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа,

- пыльные бури (15-31м/с);

- Агрометеорологические явления:

- засуха почвенная и атмосферная,

- суховеи,

- весенние и летние заморозки,

- природные пожары (лесные, степные).

Таблица. Показатели риска природных ЧС (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, в год | Частота возникновения ЧС при наступлении природного явления, в год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. руб. |
| Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 3 | 3,3*10-1 | 54 | 1 | 4,5 | - | 2 | 150 |
| Бури, м/с | 15-31м/с | 0,15 | 1,5*10-2 | 47 | 1 | 2,5 | - | 1 | 120 |
| Град | >5мм | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,54 |
| Пожары природные, га | - | 1 | 1,1*10-1 | 13 | 1 | 3,2 | 1 | 75 | 7 |

Стихийных бедствий на территории сельсовета в последние десятилетия не наблюдается, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье). Согласно Паспорту безаварийного пропуска паводка муниципального образования Переволоцкий район на территории муниципального образования Переволоцкий район нет населенных пунктов, которые изолируются в период весеннего половодья.

Природный пожар - это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий, распространяющийся в природной среде и влекущий за собой наиболее тяжелые материальные потери.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, именно засуха влечет за собой потенциальную опасность пожаров на территории сельсовета.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. В связи с тем, что на территории сельсовета площадь земель лесного фонда незначительна, наиболее вероятны возгорания в степных массивах.

Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. Пожар в степи, как правило, обнаруживается поздно, в результате он охватывает большие площади в несколько тысяч гектаров.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых увеличивается незначительно, а степень износа растет.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу распространения пожара на близлежащие населенные пункты.

В летний период в большинстве районов показатель горимости, как правило, составляет 4-5 класс пожароопасности.

Основы организации и тушения пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Мероприятия для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера:

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий,  подверженных затоплению паводковыми водами;

- при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений;

- ведение постоянного контроля за состоянием ГТС;

- проведение своевременного ремонта и очистки водоотводного канала перед паводком;

- разделение  полей  на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  метров и пропашками шириной 5-6 метров для борьбы с пожарами хлебных массивов.

## Опасные ЧС техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории района относятся:

- дорожно-транспортные происшествия;

- пожары на объектах промышленности, транспорта, социально-бытового и культурного назначения;

- утечка АХОВ;

- аварии на магистральных нефте- и продуктопроводах.

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ (потенциально опасных) на объекте, видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности населения определяют перечень характерных для территории опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных объектов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов для населения.

### Риски возникновения аварий на транспорте

Автотранспортная сеть территории МО развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Таблица. Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожаро-опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети | - |

Согласно паспорту безопасности МО Кубанский сельсовет на территории сельского поселения:

- вероятность возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта находится в допустимых пределах;

- риски возникновения аварий на ж/д транспорте отсутствуют, в связи с отсутствием на территории МО ж/д путей;

- риски возникновения аварий на объектах воздушного и морского транспорта отсутствуют, в связи с отсутствием на территории МО воздушных коридоров и морских границ;

- риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют, поскольку реки на территории МО судоходными не являются.

Наиболее уязвимыми участками являются мосты на автомобильных дорогах. Согласно данным Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, на территории МО имеются 3 моста:

- в с. Кубанка через р. Большой Уран по а/д Кубанка - Родничное;

- через р. Гусиха по а/д Переволоцкий – Кичкасс  перед Подъездом к с. Рыжковка;

- в с. Рыжковка через р. Гусиха  по а/д Подъезд к с. Рыжковка от а/д  Переволоцкий – Кичкасс.

В СТП Переволоцкого района указан перечень мероприятий по предотвращению ЧС, связанных с транспортом:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

### Риски возникновения аварий на системах ЖКХ

Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения до 2-х суток.

Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий.

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, особенно, когда случается в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии электросетей в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Таблица. Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Согласно паспорту безопасности МО Кубанский сельсовет на территории сельского поселения:

- ЧС на электроэнергетических сетях имеют минимальную вероятность;

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ имеют минимальную вероятность;

- риски обрушения зданий, сооружений, пород – маловероятны.

На территории Кубанского сельсовета аварии в системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах. 	Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов. Необходима их модернизация.

На территории Кубанского сельсовета обрушений зданий, сооружений, пород не зафиксированы. Превентивными мероприятиями для данного вида рисков является своевременное проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.

Перечень мероприятий:

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

### Риски возникновения аварий на газо-, продукто- и нефтепроводах

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газо-, продукто- и нефтепроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями.

Таблица. Источники опасностей на трубопроводном транспорте

| Химическая опасность | Взрывопожаро-опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов. Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП и АГРС). Опасная зона для ГРП составляет 150 м. Охранная зона газопровода – 25 м.

Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже.

Согласно паспорту безопасности МО Кубанский сельсовет на территории сельского поселения:

- риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах (химически, радиационных, биологических)  отсутствуют, в связи с отсутствием на территории подобных опасных объектов;

- потенциальный риск возникновения аварий на нефтепроводе ОАО «Оренбургнефть»;

- потенциальный риск утечки газа на газопроводе ОАО «Оренбургнефть» в результате врезки, с последующим воспламенением.

По территории Кубанского сельсовета с юга на север до Вахитовской ДНС проходит коридор коммуникаций: нефтепроводы, газопроводы, ЛЭП, кабели связи, электрические кабели. Охранная зона коридора коммуникаций 25 м от оси в каждую сторону.

Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия для окружающей среды, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

- Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе: без возгорания, в зависимости от метеоусловий и места аварии, возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта. Малоопасное вредное вещество (плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %) действует удушающе при 14 % содержания в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, необходимость эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

В СТП Переволоцкого района указан перечень мероприятий по предотвращению ЧС на трубопроводах:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон  газопроводов, газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Перечень мероприятий

При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля состояния окружающей природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Кубанский сельсовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

### Риски возникновения аварий агропромышленного комплекса

Таблица. Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Согласно паспорту безопасности МО Кубанский сельсовет на территории сельского поселения риски возникновения техногенных пожаров находятся в допустимых пределах.

### Риски возникновения  биолого-социальных ЧС

Наиболее опасными биолого-социальными ЧС для МО Кубанский сельсовет могут быть:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

Согласно Паспорту территории Переволоцкого района зон неблагоприятных по СЭП на территории МО нет, поэтому риски возникновения инфекционной заболеваемости людей и риски возникновения очагов опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных имеют минимальную вероятность возникновения.

Перечень мероприятий

Необходимые превентивные меры для предотвращения возникновения биолого-социальной чрезвычайной ситуации:

- плановая вакцинация сельскохозяйственных животных;

- осмотр, ремонт скотомогильников.

Мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Кубанский сельсовет:

- Локальные системы оповещения;

- Защитные сооружения (противорадиационные укрытия);

- Подготовленные транспортные средства;

- Защищенные запасы воды, продуктов питания;

- Запасы предметов первой необходимости;

- Запасы палаток, топлива;

- Пожарная сигнализация во многих зданиях, пожарные депо;

- Обучение населения, проживающего в зонах вероятных ЧС;

- Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС и т.д.

### Обеспечение пожарной безопасности

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

На территории МО Кубанский сельсовет расположена добровольная пожарная команда (ДПК) по адресу село Кубанка, ул. Заводская, д. 35.

На вооружении ДПК имеется две единицы пожарной техники. Автомобили находятся на балансе администрации МО.  Количество личного состава – 10 человек. Радиус обслуживания - территория Кубанского сельсовета.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины). Согласно нормативам в Кубанском сельсовете, с численностью населения 1463 человек, должен быть 1 автомобиль.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут (ст. 76 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ»). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В рамках генерального плана определить места дислокации подразделений пожарной охраны, а также точное время прибытия первого подразделения к месту вызова пожара в населенные пункты не предоставляется возможным, в связи с отсутствием необходимых данных для расчета.

На территории МО круглогодично и регулярно с населением проводятся противопожарные мероприятия.

Противопожарное водоснабжение

  - На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

  - К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- 1)наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- 2)водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 3) противопожарные резервуары (п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

  - Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

  - В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, для отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, для складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, для складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, для  зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

  - Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Согласно СТП Переволоцкого района указаны следующие мероприятия противопожарной охраны:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Кубанский сельсовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

- При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- При проектировании межпоселковых газопроводов, необходимо руководствоваться положениями статьи 74 «Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты» Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

### Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности территорий является сложной и многоаспектной задачей.

Для ее выполнения предполагается решение следующих основных мероприятий по уменьшению риска на территории:

- формирование нормативно – правовой и методической базы для обеспечения регулирования и нормирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание и развитие научно – методических основ управления рисками при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы страховой защиты населения;

- совершенствование системы спасения населения при чрезвычайных ситуациях;

- создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

- развитие систем информационного обеспечения;

- совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование материально – технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

# 15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

## 15.1. Объекты в экономической сфере

- Производственная зона в границах МО Кубанский сельсовет планируется площадью 100,4 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам относятся следующие объекты:

- Свинофермы до 4 тыс. голов.

- Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций).

- Фермы коневодческие.

- Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

- Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

- Зверофермы.

- Тепличные и парниковые хозяйства.

- Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50т.

- Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

- Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

- Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

- Склады горюче-смазочных материалов.

- Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

- Материальные склады.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Кубанский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом и добычей полезных ископаемых на базе местных ресурсов.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Основные ресурсы и направление развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Переволоцкий район до 2020 года предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства и создание перспективных промышленных производств.

Также в Стратегия социально-экономического развития определила цели развития АПК:

- повышение производительности труда;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- повышение занятости и качества жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности производимой в Переволоцком районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- обеспечение населения района качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на сельскохозяйственную продукцию;

- сохранение и рациональное использование агроклиматических и почвенных ресурсов территории с применением современных высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.

В рамках национального проекта «Развитие АПК» и программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Переволоцкого района Оренбургской области» на 2013–2020 годы развитие агропромышленного комплекса необходимо осуществлять по следующим приоритетным направлениям:

  - Растениеводство – обеспечение соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие категории низкопродуктивной пашни. В целом требуется коренной пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие АПК.

  - Животноводство - наиболее приоритетным направлением является реализация проектов создания предприятий, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мясного направления, а также мясном овцеводстве. Значимую роль для обеспечения населения региона высококачественными доступными продуктами питания сохранят молочное животноводство и производство молочных продуктов.

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования промежуточных результатов к конечным результативным показателям эффективности сельскохозяйственного производства.

Задачи органов власти:

- финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции через использование программно-целевого инструментария с дифференциацией по категориям хозяйств;

- маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья для переработки;

- участие в реализации стратегических проектов;

- социальное развитие села и проведение экологической политики по отношению к сельским территориям.

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы страхования посевов и стад.

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки сельхозпроизводителей:

- гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных животных;

- субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства;

- софинансирование страховых взносов;

- льготные условия факторинга.

## 15.2. Объекты рекреации

Генеральным планом предлагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.  Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно-информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

Генеральным планом планируется строительство базы отдыха в селе Рыжковка.

Согласно Стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года на территории района запланированы следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по обустройству  и текущему ремонту родников (или колодцев);

- разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию объектов зон отдыха;

- проведение  мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвесторов для развития зон отдыха;

- реализации районной целевой программы  по развитию туризма

## 15.3. Объекты социальной сферы

### Образование

Проектом предлагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Необходимо удовлетворение потребности населения в местах в детских садах и школах всех поселений, с учетом транспортной доступности.

Необходима организация транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов, где отсутствуют школы и детские сады до ближайших административных центров.

### Культура

Проектом предлагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

- пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

- улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры;

- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

- развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры современными  специальными автосредствами.

При планируемом росте населения на расчетный срок учреждений культуры в сельсовете будет недостаточно. Нормативная мощность по сельсовету составляет 509 мест.

Генеральным планом предлагается:

-реконструкция СЦКД в селе Кубанка с увеличением проектной мощности объекта до 420 мест;

-строительство сельского Дома культуры в селе Родничное на 90 посадочных мест.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

### Спорт

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения района в рамках Областной целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области на 2011–2015 годы», организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом.

Проектом планирует:

- капитальный ремонт футбольного поля в селе Кубанка;

- строительство теннисной площадки в селе Кубанка, которая будет располагаться за сельским Центром культуры и досуга.

### Здравоохранение

Генеральным планом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и муниципальных целевых программ, с целью улучшению демографической ситуации и модернизации объектов здравоохранения. Предполагается участие в реализации мероприятий областных программ: Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 годы, «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др.

При планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно. При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующих зданий ФАП, с целью расширения площади и увеличения количества посещений в смену, а также размещение аптеки в селе Кубанка:

-село Кубанка нормативная потребность в ФАП – 50 посещений в смену;

-село Родничное нормативная потребность – 7 посещений в смену.

Главной задачей органов местного самоуправления МО является сохранение существующих объектов здравоохранения и обеспечение их материально-технической базы.

В Кубанском сельсовете необходимо обеспечить безбарьерный доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информации в рамках программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

### Предприятия общественного питания и торговли

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 300 м2. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, общая требуемая потребность составит 314 м2.

Для удовлетворения потребительского спроса в Кубанском сельсовете необходимо со стороны администрации МО предпринять меры по стимулированию процесса появления новых торговых объектов и расширению торговых площадей.

В виду отсутствия объектов общественного питания на территории МО возникает необходимость в данных объектах с проектной мощностью 68 посадочных мест.

Данные вопросы решаются администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа

### Бытовое обслуживание

На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня, почта, ЖКХ и т.д.

Выводы:

Таким образом, в Кубанском сельсовете существует потребность в следующих объектах бытового обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 3,9 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 32 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 12 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 10 мест;

- Почта – 1 объект;

- Жилищно-эксплуатационная организация – 1 объект.

### Кладбища

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Кубанский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен, но необходимо учитывать тот факт, что кладбища в селе Кубанка и в селе Родничное практически заполнены, поэтому возникает необходимость в расширении кладбищ:

- в селе Родничное – увеличение площади до 1 га;

- в селе Кубанка – до 1,3 га.

## 15.4 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается:

- реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО;

- сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;

- предусмотреть на территории МО зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

## 15.5  Объекты инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении предлагаются следующие мероприятия:

-проведение разведки подземных вод в районе размещения села Родничное;

-строительство водозабора и новых систем централизованного водоснабжения в селе Родничное с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения по отдельному проекту;

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов.

#### Водоотведение

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в селе Кубанка, включающая проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

-в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неканализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

#### Газоснабжение

По реконструкции и развитию системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

Теплоснабжение

На 1-2 этажную и индивидуальную жилую застройку необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых служит природный газ. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей целесообразно использовать индивидуальные котельные малой мощности на газовом топливе.

#### Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

-ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

-биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

# Связь и информатизация

# Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

## 15.6 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение самостоятельных объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО Кубанский сельсовет проектом не запланировано.

Генеральным планом предлагается свалку ТБО реконструировать в современный полигон ТБО, в соответствие СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Кубанского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Необходимо привести имеющуюся яму Беккари в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесениями).

# 16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области

1.Проектом предлагается в Переволоцком районе строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

2.Схемой территориального планирования предусматривается строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в каждом районном центре на базе центральных районных больниц.

## 16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схеме  территориального планирования Переволоцкого  района

Схемой территориального планирования муниципального образования Переволоцкий район, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 запланировано:

-Организация инвестиционной площади в с. Кубанка для развития производства в районе.

-Строительство детского сада на 90 мест в с. Кубанка.

-Строительство спортивного зала в с. Кубанка.

-Организация сквера с аттракционами в с. Кубанка.

-Капитальный ремонт СДК в с. Кубанка.

-Строительство станций ТО и АЗС автотранспорта, исходя их экономико-географического положения в с. Кубанка.

-Развитие сети автобусного сообщения с вовлечением населенных пунктов с численностью населения более 50 человек. В частности не задействованы автобусными маршрутами с. Родничное, с. Рыжковка. Необходимо обеспечить обновление и приобретение дополнительных муниципальных транспортных средств.

-Строительство либо реконструкция хозяйственно-питьевых водозаборов, водонапорных башен и водоочистных станций во всех населенных пунктах с организацией зон санитарной охраны, предусмотренных СНиП и СанПиН, для этого предварительно необходимо проведение изыскательных работ по поиску новых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующие скважины предлагается использовать на нужды местной промышленности. Также требуется реконструкция водопроводной сети в каждом населенном пункте.

-Строительство межпоселкового газопровода к с. Рыжковка.

-Для объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов предлагается:

- закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100 % и организация вблизи них скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями. Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронениями в ямах по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000 метров; скотомогильники с биологическими камерами – 500 метров;

- ликвидация несанкционированных свалок и организация  усовершенствованных полигонов ТБО, или участков компостирования ТБО,  в каждом населенном пункте в соответствии СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Размер санитарно-защитной зоны для усовершенствованной свалки ТБО по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000 метров; участки компостирования ТБО – 500 метров.

# Text boxes

Урочище Сипай